# PVC真实密度测定仪KW-120E

| 产地： | 福建 厦门 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月1日 |
| 产品名称： | PVC真实密度测定仪KW-120E |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

PVC真实密度测定仪 PVC密度计 PVC胶粒密度计 高精度固体密度计-KW-120E（符合国标测密度精度要求） 不需要人工计算 快速测出 颗粒 块状产品比重 电子密度计的原理：采用阿基米得原理浮力法,准确,直读量测数值。依据：ASTM D792, ASTM D297, GB/T1033,GB/T2951, GB/T3850, GB/T533, HG4-1468, JIS K6268, ISO 2781,ISO 1183…等标准规范。 PVC真实密度测定 PVC密度计 PVC胶粒密度计高精度固体密度计适用于：橡胶,塑料,管材,板材,电线电缆,硬质合金,聚氨酯,保温材料,耐火材料,固体板,PE颗粒,新材料,固体型材,发泡材料,胶粒,海绵,泡棉,陶瓷,粉末冶金,岩石,磁性材料,黄金等的密度。等新材料研究实验室。 产品参数： 高精度固体密度计型号： KW-120E 秤重范围： 0.001g~ 120g 密度/比重精度： 0.0001 g/cm3 测量时间： 约10秒 功能设定： 温度补偿设定,溶液补偿设定 功能特点： ·PVC真实密度测定仪 PVC密度计 PVC胶粒密度计 高精度固体密度计 采用镀金陶瓷电容传感器； ·配合密度的测试装置,可实现固体,颗粒,不规则块状的密度测试； ·密度直读,减取烦琐的计算； ·标准的RS232数据输出功能,可轻易的连接PC和打印机。； ·全自动零点跟踪,蜂鸣器报警,超载报警功能 ·被测物空气中质量：≥0.25g； ·被测物空气中受到的浮力：＜-0.125； ·外形尺寸,270*200*265； 重量;6.5kg ·一体成型水槽尺寸,165*115*85 ·蓝色背光液晶显示； 标准配件： ①高精度固体密度计KW-120E主机,②水槽,③测量台,④镊子,⑤说明书,⑥砝码,⑦防风防尘罩,⑧测颗粒配件一套,⑨测浮体配件一套,⑩电源变压器一个 PVC真实密度测定仪 PVC密度计 PVC胶粒密度计 高精度固体密度计测试块状固体操作步骤： 1,将样品放入测量台,测空气中重量,按Enter键记忆。 2,将样品完全浸入水中,测水中重量,按Enter键记忆,直接显示密度值。 测试颗粒的步骤： 1,放1个量杯于测量台上,另外茶球在水中的吊栏上,按Zero扣除2个之重量。 2,确认显示屏为 0.00g 。而放颗粒于量杯(A),然后按Enter记忆空气中之重量。 3,拿出茶球(B),而小心的将颗粒从量杯(A)至茶球(B)。 4,小心的放回茶球 (B),再将量杯(A)放回测量台上。 5,此时,显示屏的值为颗粒在水中之重量,按Enter记忆水中之重量并得到密度值。 注意事项： 1,收到货款后1-3天交货或按双方约定时间交付。 2,运送至客户指定地点,我方承担运费。运送方式为：物流/快递。 3,本公司售出产品,出厂前一律安装调试合格后方准予发货。 4,每件货物随附说明书/装箱单,封箱前装箱人员依据说明书逐项核对。如客户验货发现缺少零部件,请及时与我方销售人员联系。 售后服务： 1,质保期一年,如有质量问题,免费维修。 2,超出质保期维修,仅收成本费,不再额外收取其他费用。 3,配备整套检测仪器的客户,予以免费上门培训。 4,售后服务电话24小时开通,当天给出问题解决方案。 厦门科王电子有限公司专业研发电子密度计,生产,售后一条龙服务。 欢迎咨询洽谈：0592-6683945 技术专线：13950051183 朱先生 邮箱：916495799@qq.com QQ：916495799 科王电子仪器官网：http://www.kewdz.cn 淘宝链接： https://shop113419511.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.124.45c94221yiJEPh&user_number_id=168535802

# 厦门科王电子有限公司

| 企业地址： | 集美区塘埔路 | 企业邮编： | 361006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-6683945 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-6683945 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.kewdz.cn | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门科王电子有限公司 |

本公司主营电子比重计(密度计)、电子天平（比重天平）、珠宝检测仪器（贵金属纯度测试仪）、粉末冶金密度计,陶瓷密度计,磁性材料密度计,橡胶密度计,塑料密度计,岩石密度天平,粉末密度计,橡胶密度天平

厦门科王电子有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>石油水分含量测定仪KWLS-30 | 2018年8月1日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>土壤粒径分布仪KWC-610 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>水泥熟料颗粒粒度分析仪KWTB-610 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>水玻璃激光粒径分析仪KW510 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>金属粉末激光粒度分布仪 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>阻燃剂纳米激光粒度分析仪KWT-N9 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>致密烧结金属材料密度测定仪 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>油硅橡胶密度计KW-300A | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>编制袋拉力试验机 | 2018年8月1日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关