# 阻燃剂纳米激光粒度分析仪KWT-N9

| 产地： | 福建 厦门 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月1日 |
| 产品名称： | 阻燃剂纳米激光粒度分析仪KWT-N9 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

阻燃剂纳米激光粒度分析仪KWT-N9具有快速、高分辨率、重复及准确等特点，是纳米颗粒粒度测定的首选仪器。 •产品简介• 阻燃剂纳米激光粒度分析仪KWT-N9是我司专门为助推阻燃剂工业快速发展特地研发。阻燃剂，赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材料的阻燃设计的，它又称为难燃剂，耐火剂或防火剂。它主要应用在交通运输、电子电气设备、家具以及建筑材料领域。我司的阻燃剂纳米激光粒度分析仪KWT-N9基于光子相关光谱技术，以最新专利技术研制的大动态范围高速光子相关器为核心器件，利用在颗粒粒度反演算法上的最新研究成果，具有快速、高分辨率、重复及准确等特点，是纳米颗粒粒度测定的首选仪器。 •应用领域• 阻燃剂纳米激光粒度分析仪KWT-N9广泛应用于水泥，磨料，冶金，制药，石油，石化，陶瓷，军工等领域，并成为众多行业指定的质量检测和控制的分析仪器。 •产品参数• 参数 KWT-N9 KWT-N9H 执行标准 GB/T 29022-2012/ISO 22412：2008 GB/T 29022-2012/ISO 22412：2008 测试范围 1-10000nm(与样品有关) 1-10000nm(与样品有关) ZETA电位范围 无 ±500mv 分子量范围 无 1000～2×107Da 激光 λ=635nm，普通半导体激光器 λ=635nm，恒温半导体激光器 浓度范围 0.1ppm—40%w/v (与样品有关) 探测器 HAMAMATSU光电倍增管（PMT），使用单模保偏光纤 相关器 采样时间100ns-50ms,相关通道1024，最大动态范围1010 散射角 90° 样品池 10mm*10mm , 4ml 温度范围 8-60℃（温度精确到0.1℃） 数据处理 最优拟合累积分析法和改进正规化算法，可给出平均粒径及粒度分布曲线 软件功能 一键式测量，自动优化测量参数，轻松生成测试报表 输出项目 平均粒径、多分散系数、粒度分布曲线、粒度分布表等 测试速度

# 厦门科王电子有限公司

| 企业地址： | 集美区塘埔路 | 企业邮编： | 361006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-6683945 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-6683945 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.kewdz.cn | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门科王电子有限公司 |

本公司主营电子比重计(密度计)、电子天平（比重天平）、珠宝检测仪器（贵金属纯度测试仪）、粉末冶金密度计,陶瓷密度计,磁性材料密度计,橡胶密度计,塑料密度计,岩石密度天平,粉末密度计,橡胶密度天平

厦门科王电子有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>石油水分含量测定仪KWLS-30 | 2018年8月1日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>土壤粒径分布仪KWC-610 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>水泥熟料颗粒粒度分析仪KWTB-610 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>水玻璃激光粒径分析仪KW510 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>金属粉末激光粒度分布仪 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>PVC真实密度测定仪KW-120E | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>致密烧结金属材料密度测定仪 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>油硅橡胶密度计KW-300A | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>编制袋拉力试验机 | 2018年8月1日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关