# 三角避雷针塔

| 产地： | 河北 衡水 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月10日 |
| 产品名称： | 三角避雷针塔 |
| 产品分类： | 安全防护 避雷产品 |

三角避雷针塔使用条件: 1、基本风压:W0=0.4及 0.7KN/m2两种 2、抗震设防烈度:8度及小于 8度地区 3、地基承载力:100及 200KN/m2 4、覆冰厚度:≤10mm 、垂直度:≤1/1000 5、材质:Q235-Q345钢材 6、防腐处理:热渡锌防腐处理 /冷渡锌防腐 /油漆粉刷 7、材料产地:宝钢 /首钢 /邯钢 /唐钢等 8、有效使用期:50年以上 避雷针塔设计依据: 1、建筑物防雷设计规范(GB50057-94) 2、高耸结构设计规范(GBJ135-90) 3、钢结构设计规范(GB50017-2003) 4、塔桅钢结构施工及验收规程(CECS80:2006) 角避雷针塔优点: 采用圆钢或角钢作为塔柱材料,风荷载系数小,抗风能力强,塔柱采用外法兰盘或角钢包铁连接,螺栓受拉,不易破坏,降低维护成本。塔柱正三角型或四角形布置,节约钢材,跟开小,占地面积小,节约土地资源,选址便利塔身自重轻,运输和安装便捷,建设工期短，塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅，技术成熟,遇罕遇风不易倒塌。结构安全可靠. 防雷原理:雷电流接闪器是一条无感性,低阻抗的金属内导体引下线,把接闪后的雷电电流输送到大地,并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电.在大多数的情况下静电场电缆的冲击小于铁塔阻抗的1/10,避免了建筑物或铁塔 带电,消除闪雷;限制入地雷电流强度,使被保护设备减少反击和感应过电压的危害;保护范围按国标GB50057滚球法计 算. 三角避雷针塔基本风压： 0.4kN/平方米和0.7kN/平方米两种；震裂度8度 高度:20-40米或更高 接地电阻：≤10Ω，（参考图集D501-4标准执行） 设计重量：请参考图集。 材质:Q235圆钢/角钢 防腐处理:热渡锌 材料产地:宝钢/首钢/邯钢/唐钢等

# 河北世纪铁塔制造有限公司

| 企业地址： | 河北衡水广川工业区 | 企业邮编： | 053511 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13903180436 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0318-4433886 | 公司所在地： | 河北 衡水 |
| 公司网站： | http://www.sjtongxunta.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | shijitieta@126.com | 联系人： | 周继明 |
| 企业全称： | 河北世纪铁塔制造有限公司 |

公司生产 维护 搬迁：烟筒塔、工艺装饰塔、广播电视塔、测风塔、通讯塔、微波塔、发射塔、避雷塔、拉线塔、瞭望塔、独管塔、移动通信塔、消防训练塔、观测塔等全系列铁塔。

河北世纪铁塔制造有限公司 生产制造的其它产品：

| >作业保护'>环境气象塔 | 2018年8月10日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>三角烟筒塔 | 2018年8月10日 |
| >网络通信产品'>楼上广播电视塔 | 2018年8月10日 |
| >避雷产品'>四角避雷线塔 | 2018年8月10日 |
| >化工设备'>烟囱支架 | 2018年8月10日 |
| >避雷产品'>森林防火避雷塔 | 2018年8月10日 |
| >作业保护'>森林防火瞭望塔 | 2018年8月10日 |
| >仪器/仪表'>气象观测塔 | 2018年8月10日 |
| >工业设备'>烟囱塔架 | 2018年8月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关