# OBO防雷器V25-B/3+NPE

| 产地： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月16日 |
| 产品名称： | OBO防雷器V25-B/3+NPE |
| 产品分类： | 安全防护 避雷产品 |

德国OBO电源防雷器,德国OBO电源防雷器经销商,德国OBO V25-B电源防雷器,当建筑物本身设有外部避雷系统（如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时），根据IEC、VDE相关理论，在其建筑物内部的380V/230V低压配电电路上 德国OBO电源防雷器,德国OBO电源防雷器经销商,德国OBO V25-B电源防雷器 OBO V25-B高能量防雷器内含一个特别的压敏电阻电路，该电路由具备性能良好的非线性特性的氧化锌压敏电阻组成。这使得该防雷器即使在高能量的过电压冲击下，也能够最大限度地实现保护。其保护水平为在100KA/10As冲击下，残压不超过2kV。因此，该防雷器能够承受来自于直接雷击下的部分雷电流。当线路过载情况发生时，防雷器内部的断路器，会自动将失效的防雷器模块从主电路分断开来，同时模块上用于监视工作状态的显示窗口的颜色会由绿色转变为红色。 ■V25-B防雷器应用 当建筑物本身设有外部避雷系统（如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时），根据IEC、VDE相关理论，在其建筑物内部的380V/230V低压配电电路上，采用OBO V25-B/3+NPE/FS来建立电源线上的雷电保护等电位连接，可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害。 ■V25-B防雷器特殊配置 1、AS 声光报警模块：附带声音与灯光报警的功能底座，给该底座供一220V单相市电，在正常的情况下灯光显示为绿等，当有模块损坏时，报警灯由绿色变成闪烁的红灯，并伴有“嘀嘀”报警声，提醒维护人员更换。 2、FS遥信触点模块附带遥信触点功能底座,可根据实际需要选用端子1-2（常开触点）或1-3（常闭触点）连接。而端子接线可使用0.14-2.5mm2多股线或单芯线。 3、AS 声光报警模块 、FS遥信触点模块 可使维护人员实时对防雷器工作状态进行监视。当发现防雷器不能正常工作时，维护人员只需对已失效的防雷器模块进行更换，这样可降低维护费用，更换时并不需停电。 德国OBO电源防雷器,德国OBO电源防雷器经销商,德国OBO V25-B电源防雷器 ■安装 安装规范和基本要求 1、安装位置：V25-B应安装于机房的低压主配电柜内，它并联于主断路器的出线侧。 2、防雷器与供电系统的连接线长度应小于50cm.防雷器与地线长度也小于50cm. 3、导线截面的选择（依据VDE0100标准） 单位：mm2 4、由于V25-B/3+NPE/FS的特点，建议在防雷器前串接一后备空开，建议空开的容量为32A. 5、FS的接线安装共有三个接线端口，其中1-2接线端为常闭触点，1-3为常闭触点，根据用户报警装置的不同，连接不同的接线端。 注意：不可将已保护的线路与未保护的线路或地线并行布线。 ■技术参数 型号 V25-B 正常工作电压 UN 230V~ 最大持续工作电压 UcAC UcDC 385 505 根据VDE 0675，Part 6标准下的分类级别 B 在5KA（8/20）冲击电流下的电压保护水平 Up 10 Gohm 依据IEC 529的雷电流测试（10/350） 最大通流量 is max 电量 Q 比能 W/R 25KA 12.5As 160 KJ/Ω 最大通流量 （8/20us） Is max 50KA 100%雷击浪涌反应电压（1.2/50）UAS 100 ≤1KV 保护水平 ≤1KV 反应时间 tA ≤100 ns 使用温度范围 -40℃-----+80℃ 德国OBO电源防雷器,德国OBO电源防雷器经销商,德国OBO V25-B电源防雷器

# 深圳市锐安中仪科技有限公司

| 企业地址： | 南山区桃源街道龙珠大道龙祥苑B栋C座 | 企业邮编： | 518000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-23033989 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： | 0755-23033989 | 公司所在地： | 广东 |
| 公司网站： | http://www.ruianzy.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2268299668@qq.com | 联系人： | 罗思铃 |
| 企业全称： | 深圳市锐安中仪科技有限公司 |

深圳市锐安中仪科技有限公司是一家专业从事安防设备、各类检测仪器仪表及电涌保护器的生产研发和销售，公司始终秉承专业、诚信、优质、高效的经营理念，石油、化工、冶金、矿山、电力、环保、市政等领域得到广泛应用。

深圳市锐安中仪科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >避雷产品'>OBO防雷器KoaxB-E2/MF-F | 2018年7月16日 |
| --- | --- |
| >避雷产品'>OBO浪涌保护器VF230-AC/DC | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO地极保护器480、481 | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO防雷器RJ45S-E100/4-F | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO电涌保护器V10-C/3+NPE | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO避雷器MC50-B/3+NPE | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO浪涌保护器MCD50-B | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO避雷器V25-B+C/3+NPE | 2018年7月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关