# OBO浪涌保护器MCD50-B

| 产地： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月16日 |
| 产品名称： | OBO浪涌保护器MCD50-B |
| 产品分类： | 安全防护 避雷产品 |

德国OBO电源防雷器,德国OBO电源防雷器经销商,德国OBO MCD-B电源防雷器适用于对第Ι级浪涌保护器的要求，与后级限压型电涌保护器配合使用时，无需设计退耦装置，可以将两极保护器安装在一起。该产品是OBO在间隙型浪涌保护器的多电极石磨堆叠技术新发展。 德国OBO电源防雷器,德国OBO电源防雷器经销商,德国OBO MCD-B电源防雷器 ■产品特性 MCD50-B、MCD125-B/NPE、MC50-B、MC125-B/NPE 1、低保护水平（Up1.3≤kv）； 2、紧密的EMC结构； 3、在TT和TN-S系统中，和C级浪涌保护器一同安装时，MCD125B/NPE可以为B和C级浪涌保护器共用。 ■使用优点 1、在B级和C 级浪涌保护器之间，无需设计退耦装置或在两极之间保持一定的安装空间。 2、节省45%以上的安装空间 3、节省费用及安装空间 ■功能和应用领域 1、浪涌保护器MCD 50-B和MCD 125-B/NPE满足标准DIN、VDE 6F5 Part6（Draft 11.89）A1,A2对B类器件的需求条件，以及标准IEC61643-1（02，89）对第Ι级浪涌保护器的要求，他们与后级限压型电涌保护器配合使用时，无需设计退耦装置，可以将两极保护器安装在一起。该产品是OBO在间隙型浪涌保护器的多电极石磨堆叠技术新发展。 2、MCD50-B以其低保护电压水平（Up≤1.31KV）的特性，确保了与C级浪涌保护器配合使用时，不需要设计退耦装置或者在B级和 C级之间留一定的安装距离。这样它可以节省超过45%的安装空间，MCD 50-B这个特性特别是对紧凑型Z-MC概念有着特殊的贡献。另外，NPE放电间隙MCD125-B/NPE雷击电涌保护器其大通流量的特性在TT、TN-S系统中使用，可以同时作为B和C级浪涌保护器的NPE保护模块，节省费用及安装空间。 3、新的MCD50-B和MCD125-B/NPE浪涌保护器首选的应用环境是，需要有紧凑的防雷保护概念或者需要在一个独立的小型机房内安装B和C两级浪涌保护器的环境。例如：移动、微波通信基站。 德国OBO电源防雷器,德国OBO电源防雷器经销商,德国OBO MCD-B电源防雷器 ■安装 MCD50-B和MCD125-B/NPE的外壳尺寸满足节省空间的17.5mm宽度模数的要求，所以该装置容易安装。通过浪涌保护器本身卡接在35mm导轨上的方式实现了该SPD的简便安装。MC125-B/NPE为N线和PE线分别提供了两个端子。方便了SPD与线路之间的凯文连接。 ■技术参数 雷电保护控制器 型号 MCD 50-B MCD 125-B/NPE 标称电压 UN 230 V/50-60 HZ 最大持续工作电压 UC 255 V 需求等级 －按照DIN VDE 0675 Part 6（Draft 11.89）A1,A2 －按照IEC 61643-1 B Ⅰ级 NPE放电间隙 雷电保护区 0→1 绝缘电阻 Rins >100 MΩ 电压保护水平 Up ≤1.3 kV 响应时间 TA

# 深圳市锐安中仪科技有限公司

| 企业地址： | 南山区桃源街道龙珠大道龙祥苑B栋C座 | 企业邮编： | 518000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-23033989 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： | 0755-23033989 | 公司所在地： | 广东 |
| 公司网站： | http://www.ruianzy.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2268299668@qq.com | 联系人： | 罗思铃 |
| 企业全称： | 深圳市锐安中仪科技有限公司 |

深圳市锐安中仪科技有限公司是一家专业从事安防设备、各类检测仪器仪表及电涌保护器的生产研发和销售，公司始终秉承专业、诚信、优质、高效的经营理念，石油、化工、冶金、矿山、电力、环保、市政等领域得到广泛应用。

深圳市锐安中仪科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >避雷产品'>OBO防雷器KoaxB-E2/MF-F | 2018年7月16日 |
| --- | --- |
| >避雷产品'>OBO浪涌保护器VF230-AC/DC | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO地极保护器480、481 | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO防雷器RJ45S-E100/4-F | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO电涌保护器V10-C/3+NPE | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO避雷器MC50-B/3+NPE | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO避雷器V25-B+C/3+NPE | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO防雷器V25-B/3+NPE | 2018年7月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关