# OBO浪涌保护器VF230-AC/DC

| 产地： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月16日 |
| 产品名称： | OBO浪涌保护器VF230-AC/DC |
| 产品分类： | 安全防护 避雷产品 |

德国OBO电源防雷器,德国OBO电源防雷器代理,德国OBO直流电源防雷器是用于计算机、调整解调器、脉动控制设备等的电源供给部分的精细保护装置，防止它们受到由于雷电或开关操作引起的浪涌过电压的损坏。 德国OBO电源防雷器,德国OBO电源防雷器代理,德国OBO直流电源防雷器 VF系列交、直流控制电源防雷器 ■产品描述 1、安装于35mm导轨上 2、可选择遥信报警（VF－FS） 3、无螺钉压接式接线端 4、Y型电路 ■使用优点 1、可直接安装在配电柜或开关盒里 2、无需接近随时可通过遥信装置监测压敏电阻状态 3、容易安装 4、安全可靠，对于相线、中线或是保护地线来的浪涌都能有效抑制 ■功能和应用领域 1、VF系列保护器是用于计算机、调整解调器、脉动控制设备等的电源供给部分的精细保护装置，防止它们受到由于雷电或开关操作引起的浪涌过电压的损坏。 2、VF系列保护器内置的保护电路由气体放电管和压敏电阻组成，并且被一个耐久的过热脱扣装置监控。正常工作时有一绿色的指示灯亮起，如果保护电路过载，内置的断路器会将其从主电路分离出来，同时绿色指示灯熄灭，带遥信报警的（VF－FS）其浮动触点也会动作。 德国OBO电源防雷器,德国OBO电源防雷器代理,德国OBO直流电源防雷器 ■安装 VF系列保护器可直接安装于配电柜或开关盒的35mm导轨上，遥信报警电路采用插件（已提供）插接的形式连接。 ■技术参数 VF AC 保护器 标称电压 UN 24V~ 48V~ 60V~ 110V~ 230V~ 最大持续工作电压 UC 34V~ 60V~ 80V~ 50V~ 255V~ LPZ 2→3 规格等级 按照DIN VDE 0675, Part6(草案11.89) A1、A2 按照IEC 61643-1 D级 class III 额定负载电流 IL 16A 额定放电电流 In(8/20) 700A 2000A 2500A 最大放电电流 Imax（8/20） 2000A 6500A 7000A 电压保护水平 Up In Up L－N Imax Up L－N ≤160V ≤220V ≤220V ≤300V ≤360V ≤480V ≤530V ≤850V ≤1060V ≤1500V 响应时间 tA ≤25ns VF DC 避雷器 标称电压 UN 12V~ 24V~ 48V~ 60V~ 110V~ 230V~ 最大持续工作电压 UC 18V~ 36V~ 76V~ 90V~~ 170V~ 300V~ LPZ 2→3 规格等级 按照DIN VDE 0675, Part6(草案11.89) A1、A2 按照IEC 61643-1 D级 class III 额定负载电流 IL 16A 额定放电电流 In(8/20) 700A 2000A 最大放电电流Imax（8/20） 2000A 6500A 电压保护水平 Up In Up L－N Imax Up L－N ≤70V ≤100V ≤130V ≤170V ≤240V ≤300V ≤280V ≤350V ≤500V ≤800V ≤820V ≤1020V 响应时间 tA ≤25ns ≤25ns 德国OBO电源防雷器,德国OBO电源防雷器代理,德国OBO直流电源防雷器

# 深圳市锐安中仪科技有限公司

| 企业地址： | 南山区桃源街道龙珠大道龙祥苑B栋C座 | 企业邮编： | 518000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-23033989 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： | 0755-23033989 | 公司所在地： | 广东 |
| 公司网站： | http://www.ruianzy.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2268299668@qq.com | 联系人： | 罗思铃 |
| 企业全称： | 深圳市锐安中仪科技有限公司 |

深圳市锐安中仪科技有限公司是一家专业从事安防设备、各类检测仪器仪表及电涌保护器的生产研发和销售，公司始终秉承专业、诚信、优质、高效的经营理念，石油、化工、冶金、矿山、电力、环保、市政等领域得到广泛应用。

深圳市锐安中仪科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >避雷产品'>OBO防雷器KoaxB-E2/MF-F | 2018年7月16日 |
| --- | --- |
| >避雷产品'>OBO地极保护器480、481 | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO防雷器RJ45S-E100/4-F | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO电涌保护器V10-C/3+NPE | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO避雷器MC50-B/3+NPE | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO浪涌保护器MCD50-B | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO避雷器V25-B+C/3+NPE | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO防雷器V25-B/3+NPE | 2018年7月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关