# 油旋片式真空泵

| 产地： | 广东 东莞 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月9日 |
| 产品名称： | 油旋片式真空泵 |
| 产品分类： | 工业用品 泵及真空设备 |

东莞市雅之雷德机电科技有限公司，好凯德品牌油旋片式真空泵寿命长、超低负压、大流量。 好凯德旋片真空泵，自动冷却/防返油/电机过载保护，提供选型/安装设计，旋片真空泵选雅之雷德，环保高效节能，提供终身维护服务，技术售后保障。咨询:400-116-8220。详细参数请进以下网站了解：http://www.yazreid.com/ 好凯德双级旋片真空泵： 更高极限真空度。 大得出奇的抽速。 超高水蒸气允许压强。 双重防返油设计。 好凯德旋片真空泵结构原理： 好凯德真空泵RH系列是单极油封式旋片泵。泵本身带有防返油阀、气镇阀（选配）、出口过滤器、回油线路和和油冷却回路。泵由直联法兰电机驱动。 安装在泵体中的偏心转子）有三块叶片，它们把泵分成三个隔室，每个隔室的容积随转子的旋转周期性的变化。 当转子旋转时，抽空腔的进气部分容积扩大，将气体从进气口吸入，气体经过空气滤芯，打开的防返油阀进入腔泵。当转子进一步旋转，叶片从吸入口将泵腔部分分开。这部分泵腔容积减少，气体被压缩。气体在略高于大气压时经过排气阀从泵腔排出。 油在注入泵腔起密封、润滑和泵冷却的作用。压缩气体夹带的油在油箱内由于折转而被初步捕集。而后在出口油雾分离器中被彻底过滤。于是，排气中油含量下降至低于可见程度。 注：RH系列泵不能抽空侵蚀性、腐蚀性、易燃或易爆气体。 油旋片式真空泵产品参数： 额定流量：100 m3/h 极限真空：0.1 mbar 口径：G1 1/4" 电压：220V/380V 额定功率：3.0 kw 电流：11.8/6.8 A 转数：1400 Min-1 噪声：65 db 注油量：2.0 L 重量：75 Kg 油旋片式真空泵应用行业：吸塑成型，塑胶，油压机，食品加工及包装，医院负压系统，环保工业，电子工业，实验实，真空吸附，真空脱泡，印刷工业，化工工业，木工工业，一般机械工业，中央真空系统，真空提物及摆放等。 附件/可选配件 1.气镇阀 2.不同类型的进气过滤器 3.排气压力表 4.油位开关 5.真空调节阀 6.适用于所有应用的真空泵油

# 东莞市雅之雷德机电科技有限公司

| 企业地址： | 南城区澎洞工业区D区1栋 | 企业邮编： | 523000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0769-38833300 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0769-38832313 | 公司所在地： | 广东 东莞 |
| 公司网站： | http://www.yazreid.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | info@yazreid.com | 联系人： | 何先生 |
| 企业全称： | 东莞市雅之雷德机电科技有限公司 |

原香港锋利盛集团董事长，业界知名人士何文财先生于2008年收购好凯德真空科技（国际）集团有限公司，同时在拥有“世界工厂”美誉的东莞市成立东莞雅之雷德机电科技有限公司，以致力于打造中国真空泵第一高端品牌。

东莞市雅之雷德机电科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >泵及真空设备'>干式螺杆真空泵 | 2018年10月30日 |
| --- | --- |
| >泵及真空设备'>螺杆真空泵 | 2018年10月30日 |
| >泵及真空设备'>莱宝旋片真空泵 | 2018年4月9日 |
| >泵及真空设备'>单级旋片真空泵 | 2018年4月9日 |
| >泵及真空设备'>双级旋片真空泵 | 2018年4月9日 |
| >泵及真空设备'>2XZ系列旋片真空泵 | 2018年4月9日 |
| >泵及真空设备'>2RH系列旋片真空泵 | 2018年4月9日 |
| >泵及真空设备'>旋片式真空泵 | 2018年4月9日 |
| >泵及真空设备'>旋片真空泵 | 2018年4月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关