# VA1-12FA3油泵

| 产地： | 江苏 昆山市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年5月5日 |
| 产品名称： | VA1-12FA3油泵 |
| 产品分类： | 工业用品 泵及真空设备 |

VA1-12FA3台湾KOMPASS油泵 ，KOMPASS 油泵 FA1-05-FR、FA1-08-FR、FA1-11-FR VA1-08F-A1，VA1-08F-A2，VA1-08F-A3，VA1-12F-A1，VA1-12F-A2，VA1-12F-A3，VA1-15F-A1，VA1-15F-A2，VA1-15F-A3， VB1-20F-A1，VB1-20F-A2，VB1-20F-A3，VB1-20FA3，VB1-24F-A1，VB1-24F-A2， VD1-30F-A1，VD1-30F-A2，VD1-30F-A3，VE1-40F-A1，VE1-40F-A2，VE1-40F-A3，VE1-45F-A1，VE1-45F-A2，VE1-45F-A3， HVP-VA1-20FA3，HVP-VD1-30FA3，VB1-24F-A3，VC1-26F-A1，VC1-26F-A2，VC1-26F-A3，VD1-25F-A1，VD1-25F-A2，VD1-25F-A3， VD2-30FA4， VD2-20F-A2，VD2-25F-A3，VD2-40F-A4，VD2-30F-A3，VE2-40F-A3，VF2-54F-A3，VA1A1-1515F-A3A3，VB1B1-2020F-A2A2，VD1D1-3030F-A3A3 产品特点 1、转轴间隙补偿”高压连转时，性能稳定、效率高。 2、“偏心柱塞”应答性快，启动、停止、负荷转动、动作灵敏。 3、压力调整容易，稳定性高，反应快。 4、装配容易，可直接电机组成电机泵组合。 ;使用说明转动方向：顺时针方向（丛轴端看）为标准品、仅有此转向。回转方向的确认可由瞬间起动电机来检查。 液压油：7MPa以下，使用40℃时粘度20～50cSt(ISOVG32)的液压油 ;7MPa以下，使用40℃时粘度30～68 cSt(ISOVG46，VG68) 的液压油 泄油管压力：泄油管一定要直接插到油箱的油面下，而配光所产生的背压，请维持在0.03MPa以下。 工作油温：连续运转的温度为15～60℃ 轴心配合：泵轴与马达之偏心误差为0.05mm，角度误差为1° 吸油压力：吸油口的压力为-0.03MPa～0.03MPa 排量调整：排量调整时，先放松调节螺帽，再旋转调整螺栓，右转减少流量，而左转则增加，调整完毕，请上紧螺帽。 压力调整：左转（逆时针方向）压力调整螺栓，使输出压力降低，右转（顺时针方向）则升高，调整完毕，请上紧螺帽 新机运转：新机开始运转时，应在无压力的状态下反复起动电机马达，以排出泵内和吸油管中的空气，为确保系统内的空气排除，可在无负载的状态下连续运转10分钟。

# 苏州康宏五金机电有限公司

| 企业地址： | 江苏省昆山市高新区 | 企业邮编： | 215300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0512-36836780 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0512-36836780 | 公司所在地： | 江苏 昆山市 |
| 公司网站： | http://www.szkhwjjd.diytrade.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | szkhwjjd@163.com | 联系人： | 康宏 |
| 企业全称： | 苏州康宏五金机电有限公司 |

苏州康宏五金机电有限公司主要经营：油压机械，液压机器，液压站，油泵，液压电机，电磁阀，手动换向阀，叠加阀，叶片泵，液压泵，齿轮泵，柱塞泵，油压马达，冷却器，比例阀，插装阀，节流阀，调压阀，电磁组合阀，升降阀，液压站，油压系统等。

苏州康宏五金机电有限公司 生产制造的其它产品：

| >泵及真空设备'>fluidman油泵PVF-12-55 | 2018年5月5日 |
| --- | --- |
| >泵及真空设备'>RGP-F325RN齿轮泵 | 2018年5月5日 |
| >泵及真空设备'>VPVC-F40-A4-02B油泵 | 2018年5月5日 |
| >泵及真空设备'>VCM-SF-20D-30全懋CML油泵 | 2018年5月5日 |
| >泵及真空设备'>VPV2-30-70高科油泵 | 2018年5月5日 |
| >泵及真空设备'>VVP40B55液压油泵 | 2018年5月5日 |
| >泵及真空设备'>HBP-F4023-A1A1油泵 | 2018年5月5日 |
| >泵及真空设备'>LiS油泵TCVP-F20-A4 | 2018年5月5日 |
| >泵及真空设备'>HBP-VPKC-F30-A1-2油泵 | 2018年5月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关