# LMN-6天燃气煤气表

| 产地： | 北京 海淀区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月9日 |
| 产品名称： | LMN-6天燃气煤气表 |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

北京爱墨科燃气设备有限公司供应LMN系列工商业煤气表，膜式燃气。LMN型系列燃气表属于大流量容积式燃气表，适合于工业和商业使用，是结合我国国情开发的装配式燃气表。适用于人工煤气、天然气、，等气体流量的计算，产品执行GB/T6968-1997和JJG577-2005《膜式煤气表》B级标准，等效于国际法制计量组织OIML R31-1995《膜式煤气表》国际标准。 一、产品种类结构 1、产品名称：膜式燃气表 LMN系列大流量燃气表为容积式膜式燃气表，分为LMN-6、LMN-10、LMN-16、LMN-25、LMN-40、LMN-65、LMN-100七种型号。 2、产品结构 LMN型系列燃气表是结合我国国情开发的装配式燃气表。其主要分为外壳、机心、计数器三个部分。外壳采用优质冷轧钢板拉伸而成，为燃气表可靠密封提供了保证。燃气表上下壳采用活卡螺钉联结结构，既保证了可靠的密封性同时又为日后用户维护燃气表提供了方便条件。 二、产品特点 采用优质冷轧钢板成形外壳，电泳涂漆，膜片采用特种橡胶，滑阀和滑阀座采用专用热固性酚醛塑料，稳定性好，耐腐蚀性能好，使用寿命高；微机自动控制检测，误差小，检测结果准确性高。整机密封性耐压性好，性能稳定，计量精确，安全可靠，寿命高，外表美观。气质适用范围广，适用于人工煤气、天然气、，等气体。 三、主要技术指标 1、工作压力范围：0.5kPa~20kPa 2、工作环境温度：-10℃~40℃ 3、基本误差：Qmin≤Q＜0.1Qmax 时 ±3% 0.1Qmax≤Q≤Qmax 时 ±1.5% 4、技术参数： 性能参数 LMN-6 LMN-10 LMN-16 LMN-25 LMN-40 公称流量 m3/h 6 10 16 25 40 最大流量 m3/h 10 16 25 40 65 最小流量 m3/h 0.06 0.10 0.16 0.25 0.40 过载流量 m3/h 12 19.2 30 48 78 工作压力 Kpa 0.5-30Kpa 最大读数 m3 99999.999 999999.999 最小读数 m3 0.2 2 表接头口径 mm 32 50 69 重量 kg 5.9 13 36 5、密封耐压：在一般大气压力下，输出气压力为40kPa空气不漏气。

# 北京爱墨科燃气设备有限公司

| 企业地址： | 北京市海淀区永定路甲4号A院百乐大厦8栋205室 | 企业邮编： | 100143 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13661337946 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 010-52706790 | 公司所在地： | 北京 海淀区 |
| 公司网站： | http://www.amkegas.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | amkgas@163.com | 联系人： | 方先生 |
| 企业全称： | 北京爱墨科燃气设备有限公司 |

北京爱墨科燃气设备有限公司是一家专业从事国外知名品牌燃气设备销售、产品开发、设计安装的专业燃气设备公司。本公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念，坚持“客户第一、信誉第一”的原则为广大客户提供优质的服务！

北京爱墨科燃气设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>5KPA/20KPA径向天然气压力表 | 2018年4月9日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>山城G16/G25商业燃气表 | 2018年4月9日 |
| >仪器/仪表'>工业膜式机械式煤气表LMN-16 | 2018年4月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关