# 山城G16/G25商业燃气表

| 产地： | 北京 海淀区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月9日 |
| 产品名称： | 山城G16/G25商业燃气表 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

山城G6/G10/G16/G25/G40/G65燃气表经国家燃气表型式评价实验室型式评价，其各项技术性能指标均符合国家标准GB/T 6968-2011《膜式燃气表》的要求，其中准确度等级为1.5级，该表具有使用流量范围大，灵敏度高，性能稳定，防止逆转，造型美观，安全可靠，使用寿命长等特点，它适用于煤气、天然气、液化气等燃气用量的计量。 一、 主要结构特点： 使用流量范围大，灵敏度高，性能稳定。 冲压成形的计量室壳体和防腐表面处理，确保了其强度与腐蚀性。 新工艺制成的膜片，持久耐用，计量更可靠。机芯与计数器由磁转动连接确保了密封。 上、下表壳由密封垫密封，用螺栓紧固联接，方便了维修。 引伸形成的上、下表壳体以及镀锌后喷塑的表面处理，使其具有优美的外形，亮泽的色彩和更高的防锈蚀能力，重量也多大减轻。 性能参数 G6 G10 G16 G25 G40 公称流量 m3/h 6 10 16 25 40 最大流量 m3/h 10 16 25 40 65 最小流量 m3/h 0.06 0.10 0.16 0.25 0.40 工作压力 Kpa 30Kpa 最大读数 m3 99999.999 999999.999 最小读数 m3 0.2 2 工作温度 ℃ -10℃~+40℃ 重量 kg 5 10 10 18 27

# 北京爱墨科燃气设备有限公司

| 企业地址： | 北京市海淀区永定路甲4号A院百乐大厦8栋205室 | 企业邮编： | 100143 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13661337946 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 010-52706790 | 公司所在地： | 北京 海淀区 |
| 公司网站： | http://www.amkegas.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | amkgas@163.com | 联系人： | 方先生 |
| 企业全称： | 北京爱墨科燃气设备有限公司 |

北京爱墨科燃气设备有限公司是一家专业从事国外知名品牌燃气设备销售、产品开发、设计安装的专业燃气设备公司。本公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念，坚持“客户第一、信誉第一”的原则为广大客户提供优质的服务！

北京爱墨科燃气设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>5KPA/20KPA径向天然气压力表 | 2018年4月9日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>工业膜式机械式煤气表LMN-16 | 2018年4月9日 |
| >通用零部件'>LMN-6天燃气煤气表 | 2018年4月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关