# 4.8A车充IC-SP1229HN

| 产地： | 广东 南山区科技园科丰路8号金达科技中心5楼 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月10日 |
| 产品名称： | 4.8A车充IC-SP1229HN |
| 产品分类： | 电子/仪表 电子元件/组件 |

概述 SP1229HN是一款同步降压转换器，该转换器可驱动输出4.8A 负载电流。设计允许 SP1229HN 在9V到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能，并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率，且外围设计灵活。 SP1229HN 可以工作在 CC（恒流输出）或 CV（恒压输出）两种模式，过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。 SP1229HN适用于有限流要求的 DC/DC开关电源，芯片采用QFN20L-5×5封装，仅需较少的外部器件。 二．特性 ．电压输入范围：9～40V ．输出电压精度（Vref=1.0V）：±2.0% ．CC/CV 模式 ．通过外部电阻精确设置限流点；限流精度：±5% ．过温保护(OTP) ．内置软启动时间：3ms ．固定频率：120KHz ．输入欠压保护（典型 7.5V） ．占空比范围：0～95% ．COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制 ．输出可使用陶瓷电容 ．可调整的输出线缆压降补偿 ．QFN20L-5×5封装 三．应用 ．车载充电器 ．便携式充电设配 ．具有限流功能的通用 DC/DC 转换器 我们的优势： 1.为客户产品开发提供设计资料，样品，测试板及FAE技术支持。 2.长期现货供应，原装正品，欢迎来电垂询！ 联系人：洪武（销售工程） 手机：18319027317 座机：0755-33653783 （直线） Q Q: 2926372413

# 深圳市芯派科技有限公司

| 企业地址： | 深圳市南山区科技园科丰路8号金达科技中心5楼 | 企业邮编： | 518102 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18319027317 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 南山区科技园科丰路8号金达科技中心5楼 |
| 公司网站： | www.sinpie.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2926372413@qq.com | 联系人： | 洪武 |
| 企业全称： | 深圳市芯派科技有限公司 |

电源管理IC，车充IC，触摸按键IC，USB识别IC，QC3.0快充IC

深圳市芯派科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >电子元件/组件'>FP6600高通QC2.0识别IC | 2018年4月10日 |
| --- | --- |
| >电子元件/组件'>4.8A外挂MOS车充芯片CX8571 | 2018年4月10日 |
| >电子元件/组件'>5V3.4A车充芯片SP1223F | 2018年4月10日 |
| >电子元件/组件'>SP3313内置MOS管5V3A车充IC | 2018年4月10日 |
| >电子元件/组件'>GS92D2双路独立限流4.8A车充IC | 2018年4月10日 |
| >电子元件/组件'>5V3.1A带快充识别单片同步降压IC | 2018年3月2日 |
| >电子元件/组件'>5V2.5A降压型稳压芯片C2101A | 2018年3月2日 |
| >电子元件/组件'>带打嗝短路保护车充IC-C8113A | 2018年3月1日 |
| >电子元件/组件'>3A内置MOS管车充IC-C2103A | 2018年3月1日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关