# A42F46-16C液氯专用安全阀

| 产地： | 上海 上海市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月23日 |
| 产品名称： | A42F46-16C液氯专用安全阀 |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

【A41F46氯气安全阀、A42F46-16C液氯专用安全阀简单介绍】 液氯专用安全阀是一种用于氯碱、化工、高危腐蚀性介质受压设备、压力容器及管路上的自动压力释放装置。关键部位采用全衬PFA材质，耐液氯、耐盐酸、耐强腐蚀性介质。阀体内衬PFA，增加了耐腐蚀性能。该阀防外泄漏采用了耐腐蚀波纹管或氟橡胶O型圈的双重密封，有效的防止了介质的外漏，完全符合国家密封性能标准。 液氯专用安全阀的主要特点： 1.耐腐蚀性能：阀体内腔、阀芯、阀瓣、阀杆均进行全衬2.5-3mm厚的PFA，能耐液氯、盐酸等腐蚀性介质。 2.防外泄性能：该阀防外泄漏采用了耐腐蚀PFA波纹管及氟橡胶O型圈的双重密封，并装有防外泄漏背压密封装置，确保无泄漏。 3.密封性能：由于阀芯阀座是采用了全衬PFA软密封性能结构，故泄漏低于国家标准GB/T4213中的IV级泄漏标准 液氯专用安全阀的应用领域： 用于氯碱、液氯、盐酸等化工工业中腐蚀性、危害性、纯净和含有少量固体介质的调节控制。 特别适用于 1.用于不锈钢不足以抵抗其腐蚀性的场合 2.作为昂贵的稀有金属（哈氏、钛。镍、蒙乃尔、钽等合金）阀门的替代品 3.用于对环境有毒、有害的腐蚀性介质。 4.用于与金属易反应的介质、如盐酸、液氯等高危介质。 5.用于生物工程和纯净介质中要求洁净及表面抗粘附的场合。 6.用于高渗透性的介质

# 上海禹轩泵阀有限公司

| 企业地址： | 上海市青浦区华新镇华腾路1288号 | 企业邮编： | 201708 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-59795176 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-33250363 | 公司所在地： | 上海 上海市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | yxvalve@163.com | 联系人： | 胡章红 |
| 企业全称： | 上海禹轩泵阀有限公司 |

上海禹轩泵阀有限公司成立于2006年，位于上海青浦区工业园区华新镇，上海禹轩是一家集产品研发设计销售服务为一体的阀门应用方案解决型公司，拥有先进的机械加工设备与完善的理化检验及性能测试设备，自创立以来，公司始终致力于阀门的创新设计与研发，技术中心从事阀门领域的技术研发已有10年的历史，积累了丰富的工程项目阀门产品应用经验。

上海禹轩泵阀有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>A48sH-160I高温高压安全阀 | 2018年4月26日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>A46F-16C-DN80先导式安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>WA42HC哈氏合金氯气安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>WA42F46-25波纹管氯碱化工安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>A41F46聚四氟乙烯PTF液氯安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>A42F46化工专用耐腐蚀衬氟安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>A41F46-40弹簧封闭式衬氟安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>A42F46-25C-DN25衬氟安全阀 | 2018年4月23日 |
| >通用零部件'>WA42F46弹簧式衬氟安全阀 | 2018年4月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关