# A42F46-25C-DN25衬氟安全阀

| 产地： | 上海 上海市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月23日 |
| 产品名称： | A42F46-25C-DN25衬氟安全阀 |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

【产品说明】A42F46衬氟安全阀的工作原理： A42F46衬氟安全阀是通过调整弹簧力来克服介质以达到密封，当弹簧力大于介质的正常压力时，阀瓣处于关闭状态，当介质压力超过设定压力时，弹簧受到压缩，使阀瓣密封面脱离，阀门自动开启，继而全量排放，当介质压力降低至正常值时，弹簧力又将阀瓣推向阀座，阀瓣密封面与阀座密封面重合，阀门自动关闭。 A42F46衬氟安全阀是上海禹轩阀门公司根据国外先进技术消化吸收研制成功的最新化工行业领域专用安全阀，衬氟安全阀主要用于氯碱化工、液氯、盐酸等高危腐蚀性介质受压设备、压力容器及管路上的自动压力释放装置。在关键部分采用全衬四氟（F46）材质，可耐液氯、盐酸、强腐蚀性等介质，阀体进行内衬四氟增加了耐腐蚀性能。 A42F46衬氟安全阀的技术参数： 1、A42F46衬氟安全阀耐腐蚀性能：阀体内部、阀芯、阀瓣、阀杆均进行全衬2.5~3mm 厚的F46，能耐液氯，盐酸等腐蚀性介质。 2、A42F46弹簧全启封闭式衬氟安全阀型适用于工作温度≤130℃有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。 3、A42F46衬氟安全阀适用于：化工、氯气、有毒介质的管线系统。 4、 A42F46全启式衬氟安全阀的型号有：A42F46-10C、A42F46-16C、A42F46-25C、A42F46-40 5、衬氟安全阀的规格：DN20~DN100 特别适用于 1.用于不锈钢不足以抵抗其腐蚀性的场合 2.作为昂贵的稀有金属（哈氏、钛。镍、蒙乃尔、钽等合金）阀门的替代品 3.用于对环境有毒、有害的腐蚀性介质。 4.用于与金属易反应的介质、如盐酸、液氯等高危介质。 5.用于生物工程和纯净介质中要求洁净及表面抗粘附的场合。 6.用于高渗透性的介质 订购安全阀请注意下列各项: 1.安全阀型号、公称通径（规格），数量，阀休材质，阀芯材质，交货期等； 2.安全阀整定压力(即开启压力)； 3.使用介质及温度（氯气或液氯）

# 上海禹轩泵阀有限公司

| 企业地址： | 上海市青浦区华新镇华腾路1288号 | 企业邮编： | 201708 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-59795176 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-33250363 | 公司所在地： | 上海 上海市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | yxvalve@163.com | 联系人： | 胡章红 |
| 企业全称： | 上海禹轩泵阀有限公司 |

上海禹轩泵阀有限公司成立于2006年，位于上海青浦区工业园区华新镇，上海禹轩是一家集产品研发设计销售服务为一体的阀门应用方案解决型公司，拥有先进的机械加工设备与完善的理化检验及性能测试设备，自创立以来，公司始终致力于阀门的创新设计与研发，技术中心从事阀门领域的技术研发已有10年的历史，积累了丰富的工程项目阀门产品应用经验。

上海禹轩泵阀有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>A48sH-160I高温高压安全阀 | 2018年4月26日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>A46F-16C-DN80先导式安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>WA42HC哈氏合金氯气安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>WA42F46-25波纹管氯碱化工安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>A41F46聚四氟乙烯PTF液氯安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>A42F46化工专用耐腐蚀衬氟安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>A41F46-40弹簧封闭式衬氟安全阀 | 2018年4月26日 |
| >通用零部件'>A42F46-16C液氯专用安全阀 | 2018年4月23日 |
| >通用零部件'>WA42F46弹簧式衬氟安全阀 | 2018年4月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关