# CA2100H便携式煤气检测仪

| 产地： | 山东 济南市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月25日 |
| 产品名称： | CA2100H便携式煤气检测仪 |
| 产品分类： | 安全防护 报警装置 |

CA2100H便携式煤气检测仪 CA-2100H便携式可燃气体探测器是我公司新研制的便携式检测仪器，严格遵循国家新标准要求制造，通过了国家消防电子新产品质量监督检验中心的检验。适用于燃气、石油、化工、冶金焦化等行业。对燃气或有毒气体生产、使用现场的检测，也适用于气体储存有输配的检测，是有关行业安全管理人员及检查维修人员的必备安全仪器。 煤气检测仪，便携式煤气检测仪，煤气泄漏检测仪都是用于检测煤气泄漏的便携式可燃气体检测仪，济南聚鑫安防器材有限公司销售的煤气检测仪，质优价廉，欢迎新老客户致电13698637907咨询。微信同号。 CA2100H便携式煤气检测仪 主要特点 ◆ 灵敏度高，性能可靠 ◆ 外形美观大方，手持方便 ◆ 精确的浓度显示，具备零点调节功能 ◆ 报警点可设置，掉电不丢失 ◆ 具有欠压指示功能 CA2100H便携式煤气检测仪主要技术指标 ◆ 检测气体：煤气 ◆ 检测范围：0-100%LEL ◆ 精 度：小于±5%LEL ◆ 报警方式：声光报警，数码管显示气体浓度 ◆ 响应时间：≤30S ◆ 报警音量：≥70dB ◆ 防爆型式：本质安全型 ◆ 电 源：充电电池，4节1.2V/2200mAH ◆ 工作时间：大于8小时（电池充满） ◆ 使用环境：温度-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%（45℃） ◆ 外形尺寸：520mm长*80mm宽*38mm厚 ◆ 整机重量：约350g CA2100H便携式煤气检测仪备注：煤气通常分为高炉煤气和焦炉煤气两种，二者之间是有区别的。高炉煤气的主要成分多为一氧化碳，常见与钢铁场所，检测高炉煤气时需要使用的是一氧化碳检测仪而不是煤气检测仪。焦炉煤气的主要成分为可燃气体，一般使用煤气检测仪或者可燃气体检测仪，用户在采购时一定要严格区分开来，咨询电话0531-89000101。

# 济南聚鑫安防器材有限公司

| 企业地址： | 历城区华龙路1825号 | 企业邮编： | 250100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0531-89000101 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0531-88022229 | 公司所在地： | 山东 济南市 |
| 公司网站： | http://www.ra17.com.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | lanyueliang0@163.com | 联系人： | 刘晓 |
| 企业全称： | 济南聚鑫安防器材有限公司 |

济南聚鑫安防器材有限公司位于风景秀丽的济南高新开发区内，是一家专业从事可燃及毒性气体浓度检测报警及联动系统研发、制造、安装，并提供专业解决方案的高新技术企业。

济南聚鑫安防器材有限公司 生产制造的其它产品：

| >报警装置'>可燃气体报警器 | 2013年6月19日 |
| --- | --- |
| >报警装置'>煤气报警器 | 2013年6月19日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关