# 新型电缆故障测试仪（多次脉冲）

| 产地： | 陕西 西安 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月28日 |
| 产品名称： | 新型电缆故障测试仪（多次脉冲） |
| 产品分类： | 能源/环保 电力/发电机 |

T-A21智能多脉冲电缆故障测试仪 13709219234（微信同号） 西安东汇电气有限公司推出一款最新电缆故障测试仪，采用国际顶级技术多次脉冲法，是电力电缆故障故障检测技术的升级换代产品，是品质优良，价格低廉的高端电力检测仪器，电力测试仪器。 T-A21智能多脉冲电缆故障测试仪是将冲击高压闪络法中的复杂波形变成极其简单最易掌握的低压脉冲法短路故障测试波形。所有复杂电缆故障都可以变成极其简单的故障性质，波形直观明了，无需分析判断；使现场检修人员工作效率大大提高，使工作变得有趣。 一般的电缆低阻故障测试，利用低压脉冲法，就可以根据回波的极性非常容易地判断出故障点距测试端的距离来。但是，对于高阻故障，故障点的等效阻抗与电缆的特性阻抗是基本匹配的，使用低压脉冲法时无故障点的回波。 然而，如果在足够高的冲击电压作用下，故障点被电弧击穿短路的同时，发送一个（或多个）低压测试脉冲，即可在短路点得到一个短路反射的回波，即反射回波的极性与发射脉冲的极性相反。当故障点短路电弧熄灭后，再发射一个低压测试脉冲，可测得电缆的开路全长波形。前后两次采集到的波形同时显示在一个屏面上并自动靠拢、对齐、叠加。开路全长波形与发射脉冲同极性，故障反射波形的极性与发射脉冲极性相反，且一定在全长距离以内。故障点以前的两个测试波形，在规律上重合得很好，一旦越过故障点，两个波形就产生明显离散，不再重合。两条曲线的离散点就是故障点距测试端的距离。 技术参数： •测试方式：低压脉冲、多次脉冲、电压取样、电流取样 •测试界面：大汉显液晶Win XP系统 •采样工作方式：多频采样，可调 •测试距离：可达182Km •测试脉冲宽度：0~10μs，可调 •测试误差： 粗测相对误差：不大于±0.25% 粗测绝对误差：2千米以下长度电缆不超过1米 5千米以上长度电缆不超过2米 精确定点无误差 •测试盲区：不大于10米 •读数分辩率：小于0.5 米 •待机时间：不小于4小时（可选配可移动小型野外发电机） •兼容性：可兼容我公司T-A20电缆故障测试仪所有功能 •电源：AC 220V±10% •外形尺寸：400×260×180 •重量：7KG

# 西安东汇电器有限公司

| 企业地址： | 西安昆明路１８号 | 企业邮编： | 710077 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 029-81324653 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 029-88734322 | 公司所在地： | 陕西 西安 |
| 公司网站： | http://www.dlcs17.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1029375633@qq.com | 联系人： | 薛伟 |
| 企业全称： | 西安东汇电器有限公司 |

致力于领先电力检测技术的开发、精密电力测试仪器制造与创新的高新技术企业，拥有多项电力、能源、石油化工、煤矿等领域电力检测技术国家专利，为留学生创办企业。各种高压试验仪器一站式配齐，高试仪器廉价超市！电缆故障测试仪，发电机特性综合测试仪，故障录波仪，发电机匝间短路重复脉冲分析仪（RSO）,六相微机继电保护测试仪，绕组变形测试仪，六杯油耐压测试仪等等

西安东汇电器有限公司 生产制造的其它产品：

| >电力/发电机'>变压器绕组变形测试仪（扫频法） | 2018年4月28日 |
| --- | --- |
| >电线电缆'>铁路信号电缆故障测试仪 | 2018年4月28日 |
| >电力/发电机'>TFD-81发电机功角仪 | 2018年4月28日 |
| >电力/发电机'>发电机表面电位测试仪 TFD-18型 | 2018年4月28日 |
| >电力/发电机'>发电机特性综合测试仪 TFD-2B型 | 2018年4月28日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关