# 潜水渣浆泵

| 产地： | 山东 淄博市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月6日 |
| 产品名称： | 潜水渣浆泵 |
| 产品分类： | 商业服务 维修/安装/清洗 |

潜水渣浆泵 淄博瑞昱泵业有限公司成立于2009年是山东生产泵类设备的公司.公司主要产品有：耐磨潜水泥砂泵、不锈钢潜水渣浆泵，高温不锈钢渣浆泵，耐热潜污泵、高效耐磨潜水泥浆泵、不锈钢潜污泵、高温不锈钢排污泵、不锈钢立式渣浆泵、多用途淘砂泵、船陆两用清淤泵、管道增压泵、挖掘机液压式泥沙泵、铁砂泵、采矿泵、矿砂泵、矿浆泵、尾矿泵、砂浆泵、粉煤灰泵、电厂脱硫泵、水库清淤泵、吸沙泵、淘金砂泵、污泥泵、吸泥泵、抽泥泵等，广泛应用于钢厂、电厂、化工、河道疏浚、水库鱼塘清淤、围海造田、沉沙池清淤、沉淀池清理、抽沙、采砂、选矿砂、采金矿、尾矿输送、河流水库清淤等。 充分发挥产品的优势，优秀的员工，技术精神的设备，严格的管理是公司得以不断发展养大、产品能够赢得用户依赖的根本存在。 从而形成为煤矿不断提供新产品的研制、生产“精确、可靠”是我们生产精神和服务信念。 该产品主要由泵头、电机、组合密封三大部分组成，其过流部件（包括泵体、泵盖和叶轮）均采用耐磨材料制成。流道宽阔，通过能力强，广泛应用于冶金、化工、矿山、煤炭、电力、建材、市政环保和流疏浚等企业，用于输送含有砂石、煤渣、尾矿等含有磨蚀性固体颗粒的液体。 潜水渣浆泵型号意义： 100CSQ(R)(X)100-28-15(L) 100–泵排出口公称直径（mm） CSQ–耐磨潜水泥砂泵 100–额定流量（m3/h） 28–额定扬程 (m) 15–配用电机额定功率(Kw) CSQX:不锈钢潜水泥砂泵 CSQL:自冷却潜水泥砂泵 CSQR:耐高温潜水泥砂泵 CSQRX:耐高温不锈钢潜水泥砂泵 潜水渣浆泵结构特点： 1. 整机为干式下泵型，电机采用油室密封方式，内设机械密封，能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。 2. 除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。 3. 叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高鉻铸钢制造，耐磨、耐腐、排污能力强，能通过较大的固体颗粒。 4. 电机潜入水下，不受吸程限制，吸渣率高，清淤更彻底。 5. 整体设备简化，机组总投资降低。 潜水渣浆泵广泛用途： 1、江河湖海等水域抽沙。 2、吸取沉井、水井中的污泥和泥浆。 3、淘金沙、抽铁砂、抽钢砂、抽石英砂、尾砂等。 4、沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘污泥及泥沙清 5、河道、湖泊、水库、城市内河等清淤工程。 6、吸取各种电厂粉煤灰，煤泥。 7、输送其他含较大固体颗粒的介质。 潜水渣浆泵使用条件： 1.电源为50HZ/380V三相交流电源；60HZ需要单独定做。 2.普通型介质温度≤60度，耐热型介质温度≤140度，不含易燃易爆性气体。 3.设备潜水水深度：不大于50米，且以淹没电机为准。 4.设备在介质中的工作位置是立式，可以连续工作。 生产耐磨砂泵厂家。质保一年，不满意直接退货。新高铬合金耐磨砂泵型号在线咨询，我们有实力,才有好价格!耐磨砂泵价格,比一比,选一选!不止给你价格的选择! 每台出产的高耐磨泵都保证钢锯条锯不动，泵可持续24小时运转。 厂家名称：淄博瑞昱泵业有限公司 电话（微信）：18560326893 0533-4913699 QQ：2039262081 厂家网站：http://www.ruiyubengye.com/ 友情提示：近期有很多同行盗用公司产品图片，用低价格来吸引客户，用普通砂泵，或直接污水泵改装来欺骗消费者（污水泵改装型砂泵，外观上很难分辨，抽有点泥的污水还可以，但是比重大的泥沙-渣浆-矿渣-煤渣就只能望洋兴叹。可从两个方面来判断泵的优劣 1.泵的重量，泵轻就说明材质差，或泵体薄（咱们厂出产的最小的沙泵是3KW的重量 在82公斤）。 2.最简单的方法就是用钢锯条锯，一锯见分晓。），请广大客户认准厂家，切莫上当受骗造成不必要的经济损失。欢迎广大客户来厂参观-指导-考察。 工厂在中国泵城（山东-淄博-博山）

# 淄博瑞昱泵业有限公司

| 企业地址： | 博山区南外环路 | 企业邮编： | 255122 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18560326893 0533-4913699 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0533-6263128 | 公司所在地： | 山东 淄博市 |
| 公司网站： | http://www.ruiyubengye.com | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 2039262081@qq.com | 联系人： | 鲁辉 |
| 企业全称： | 淄博瑞昱泵业有限公司 |

淄博瑞昱泵业有限公司成立于2009年是山东专业生产泵类设备的公司.主要产品有：耐磨潜水泥砂泵,耐热潜污泵、高效耐磨潜水泥浆泵、不锈钢潜污泵、多用途淘砂泵、船陆两用清淤泵、管道增压泵、挖掘机液压式泥沙泵、粉煤灰泵、水库清淤泵、淘金砂泵、吸泥泵、抽泥泵等，广泛应用于钢厂、电厂、化工、河道疏浚、水库鱼塘清淤、围海造田、沉沙池清淤、沉淀池清理、抽沙、采砂、选矿砂、采金矿、尾矿输送、河流水库清淤等。

淄博瑞昱泵业有限公司 生产制造的其它产品：

| >综合'>立式渣浆泵液下渣浆泵 | 2019年8月16日 |
| --- | --- |
| >维修/安装/清洗'>耐高温潜水渣浆泵 | 2018年8月6日 |
| >维修/安装/清洗'>潜水抽沙泵 | 2018年8月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关