# 木结构防火涂料

| 产地： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年5月7日 |
| 产品名称： | 木结构防火涂料 |
| 产品分类： | 建筑/装潢 涂料 |

产品说明： 金楚蓝盾E60-1木结构防火涂料是一种以合成树脂代替油脂，以水代替有机溶剂的膨胀型防火涂料。本涂料遇热时涂层膨胀发泡，有良好的隔热、防火效果。能调成多种颜色，具有较高的装饰效果。 建议用途： 本产品广泛应用于民用建筑等项目的木材、纤维板等易燃基材的防火保护。 许可证明： 国家强制性产品认证证书(3C证书); 国家防火建筑材料质量监督检验中心检测通过的型式认可《检验报告》。 执行标准：依据GB12441-2005《饰面型防火涂料》 PH值： 7～8。 颜色： 基本色为白色，可根据需要调配颜色。 表干时间：≤5h。 附着力： 3级(GB/T1720)。 细度： ≤90μm(GB/T1724)。 柔韧性： ≤3mm(GB/T1731)。 耐冲击性：≥20cm(GB/T1732)。 耐水性： 24h涂膜无起皱，无剥落。 耐湿热性：48h涂膜无起泡、无脱落。 防火性能： 耐燃性： 国标要求耐燃时间大于15min，检验结果为24min。 火焰传播值： ≤25。 质量损失： ≤5.0g。 碳化体积： ≤25。 防火性能： 按GB/12441-2005判定，防火性能一级。 施工说明： 施工方法：刷涂。 涂层厚度：一般刷涂3～5次，使涂层厚度达到1mm左右。 重涂时隔：每道刷涂的间隔时间应在5～8小时左右。 施工条件：环境温度为0℃～45℃，基材温度为5℃～45℃。 表面处理：施工时基材表面应清理干净。 施工准备：该涂料在施工之前应搅拌均匀，如涂料的浓度太大可适量加水调配。 包装： 20公斤装/铁桶。 安全事项： 本产品无毒，属非易燃品，应储存于室内干燥、通风的环境中。储运过程中应密封、防漏。

# 武汉兴海消防材料有限公司

| 企业地址： | 武汉市硚口区汇丰企业天地名企SOHO楼 | 企业邮编： | 430000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-83649980 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.xinghaixf.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1802345758@qq.com | 联系人： | 颜经理 |
| 企业全称： | 武汉兴海消防材料有限公司 |

未填写

武汉兴海消防材料有限公司 生产制造的其它产品：

| >耐火材料'>室内膨胀型钢结构防火涂料 | 2020年6月29日 |
| --- | --- |
| >涂料'>CCC认证室内钢结构防火涂料 | 2019年3月29日 |
| >涂料'>金楚蓝盾室内厚型钢结构防火涂料 | 2019年1月5日 |
| >涂料'>E60-1饰面型防火涂料 | 2018年8月2日 |
| >涂料'>NCB室内超薄型钢结构防火涂料 | 2018年7月25日 |
| >耐火材料'>金楚蓝盾室内NCB超薄型钢结构防火涂料 | 2017年12月18日 |
| >耐火材料'>饰面型防火涂料 | 2017年9月21日 |
| >涂料'>室内NB薄型钢结构防火涂料 | 2017年9月21日 |
| >涂料'>室内厚型钢结构防火涂料 | 2017年9月21日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关