# 高渗透改性环氧防水涂料

| 产地： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月2日 |
| 产品名称： | 高渗透改性环氧防水涂料 |
| 产品分类： | 建筑/装潢 防水材料 |

高渗透改性环氧防水涂料 一、性能特点 1．具有优异的渗透性和排水置换性，能渗入混凝土内1mm~5mm，无明水的潮湿基面仍可施工； 2．具有良好的固结性和力学性能，固结层的强度比原混凝土提高了30％以上，耐戳穿性强，无需作保护层； 3．固结体无毒，不产生污染； 4．具有优良的抗冻融、耐老化性能和较好的抗腐蚀性能； 5．具有良好的施工性，形状复杂的基面施工非常方便，无需作找平层，施工工艺非常简单，工效快捷； 6．在多道设防的防水工程中，作为其中一道，与其它卷材或涂料相溶性好，可提高与其他材料的粘接性能； 7．优异的性价比。 二、使用范围 1、屋面和地下室等混凝土的防水或补强，厨房、卫生间的防水； 2、PVC管与楼板间连接部位的防渗； 3、桥梁桥面防水、防腐蚀； 4、地下工程地面与墙体及桩头的防水兼防腐蚀； 5、地铁工程大开挖地段结构及车站顶板与侧墙的防水兼防腐蚀； 6、过江隧道大沉管的外防水兼防腐蚀； 7、文物保护单位木结构梁柱的加固补强与防水兼防腐蚀； 8、混凝土保护剂等。 三、施工工序 用量：与表面状态和技术要求有密切关系，一般要求，第一次涂刷0.2~0.25 kg/m2，第二次涂刷0.2~0.25 kg/m2，总用量0.4~0.5 kg/m2。 四、注意事项 1、施工时应采取劳动保护措施，带手套、口罩、防护眼镜等； 2、施工环境温度5-35℃，且不得有明水； 3、施工现场严禁烟火，注意通风； 4、施工环境温度超过35℃应将配浆桶置于流动冷水盆中配浆，配料后应尽快使用，两小时内用完； 5、材料安全存放，应置于阴凉通风环境存放，勿近热源； 6、若触及皮肤，应用棉球拭净后以水冲洗干净，若不慎触及眼睛，除及时用水冲洗外，还应由医生对症处理。

# 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司

| 企业地址： | 白云区良田工业园仁和北街316 | 企业邮编： | 510550 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13268343062 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： | 020-62928799 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gzadis.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | dai0619@163.com | 联系人： | 戴雷燕 |
| 企业全称： | 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 |

广州爱迪斯建筑材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工及售后服务于一体的稳步快速发展的专业化新型防水建材企业，其座落在广东的省会城市——广州市白云区

广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 生产制造的其它产品：

| >防水材料'>PBL(I)胎体增强型水性防水涂料 | 2018年8月2日 |
| --- | --- |
| >防水材料'>PB-1型道桥聚合物改性沥青防水涂料 | 2018年8月2日 |
| >防水材料'>纤维增强桥面防水涂料 | 2018年8月2日 |
| >防水材料'>BBC-251用聚合物改性沥青防水涂料 | 2018年8月2日 |
| >防水材料'>异丁基三乙氧基硅烷 | 2018年8月2日 |
| >防水材料'>水性渗透结晶型涂料 CSPA | 2018年8月2日 |
| >防水材料'>FCL混凝土防腐抗渗保护剂 | 2018年8月2日 |
| >防水材料'>溶剂型防水粘结剂 | 2018年8月2日 |
| >防水材料'>氯丁胶乳沥青防水涂料 | 2018年8月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关