# IW5130/LT强光防爆头灯

| 产地： | 浙江 温州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月7日 |
| 产品名称： | IW5130/LT强光防爆头灯 |
| 产品分类： | 工业用品 五金工具 |

QK-IW5130/LT微型防爆头灯产品介绍： QK-IW5130/LT强光防爆头灯适用场所： 适用于各种易燃易爆的危险场所移动照明。 适用于网电、厂电、冶金、石化、油田、消防、铁路、*等行业提供应急工作照明。 QK-IW5130/LT强光防爆头灯结构特性 本安型防爆灯具，可在各种易燃易爆场所安全工作。 采用固态免维护LED光源，光效高、寿命长，平均使用寿命长达10万小时。 具有工作光、强光两种光源，通过按压按钮可进行自由转换。 智能化的电量显示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量，当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 高能聚合物锂离子电池，充放电性能优良，采用双重化保护技术，电池达到本安型要求，安全环保。 外壳采用进口防.弹胶，抗强力冲击，防水、防尘，绝缘、耐腐蚀性能好，可在各种恶劣环境下安全可靠使用。 QK-IW5130/LT强光防爆头灯人性化的头带设计，头带柔软、弹性好，长短可调；也可安装在安全帽上工作。 灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位。 外形灵巧美观，体积小、重量轻，非常适合头部配戴使用。 冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。 QK-IW5130/LT微型防爆头灯技术参数： IW5130/LT额定电压 —3.7V IW5130/LT额定容量 1.25Ah IW5130/LT光源使用寿命 100000h IW5130/LT连续放电时间 ≥8h（工作光）/≥4h（强光） IW5130/LT电池充电时间 4~6.5h（完全放电条件下） IW5130/LT电池使用寿命 500次（循环） IW5130/LT外形尺寸 78×61×62mm IW5130/LT重量 86g IW5130/LT外壳防护等级 IP65 QK-IW5130/LT强光防爆头灯注意事项： 当电池电量低于使用要求时，电筒的光亮度会急剧减弱，此时应停止使用并及时充电； 为了保障电池性能完全发挥，长期不使用灯具时应每隔3个月作一次完全的充放电； 由于本灯具的光束太强，请勿对人眼直射以免受伤； 使用强光长时间连续放电时，表面略有温升现象，属正常情况； 灯具出厂前作过特殊密封处理，为确保灯具的密封性，禁止私自拆卸灯具。 QK-IW5130/LT微型防爆头灯品质保证 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

# 乐清市齐盛电器有限公司

| 企业地址： | 乐清市雁荡镇上林村新兴路 | 企业邮编： | 325600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18957739375 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 浙江 温州 |
| 公司网站： | www.qishengdianqi.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3533609011@qq.com | 联系人： | 张正益 |
| 企业全称： | 乐清市齐盛电器有限公司 |

乐清市齐盛电器有限公司是一家以照明电器、防爆电器、照明灯具为主导，集制造、加工和销售服务为一体的自营科技型企业，承接各类照明工程项目，为所有客户提供专业化的照明解决方案。公司坐落于国家AAAAA级地质公园雁荡山，注册资金50万元，员工人数50余人，工厂面积1600平方米。

乐清市齐盛电器有限公司 生产制造的其它产品：

| >其它'>轻便式多功能强光灯 | 2019年6月10日 |
| --- | --- |
| >其它'>IW5130A/LT微型防爆头灯 | 2019年6月5日 |
| >其它'>SW2180防爆LED棒管灯 | 2019年5月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关