# 恒旺XY-3C车载地质勘探液压水井钻机

| 产地： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月31日 |
| 产品名称： | 恒旺XY-3C车载地质勘探液压水井钻机 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

恒旺XY-3C车载地质勘探液压水井钻机 山东恒旺集团坐落于孔孟之乡、儒家文化的起源地一山东济宁，是一家科工贸一体化的集团型企业。公司创建于2011年，注册资金5000万，旗下拥有6家全资子公司，员工400余人。自创立以来依靠雄厚的科技实力，高技能的管理人才，严格的检测手段，精工细作，全心致力于钻探、工程机械及矿用机械的生产、研发与销售。 一、产品特点： 1、 XY-3C车载钻机为多功能液压车载立轴回转式钻机 2、 汽车底盘采用青岛解放 新赛龙中卡汽车底盘，钻机传动系统及卷扬，泥浆泵等重要附件安装在此底盘上，布局合理紧凑，操作简便。 3、 配置BW-250型泥浆泵，压力高，流量大，保证钻进深度及钻孔口径. 4、 钻机自配移动装置，可以实现钻机主机的自身前后移动，便于井口操做。 5、 钻机塔架液压起落式自动伸缩钻塔，操作安全方便。 二、适应范围： 地质普查勘探，道路及高层建筑物基础勘探，以及各种混凝土结构检查孔，江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆，民用水井及地温中央空调等。 三、技术参数 钻孔深度（m） 30-600 钻孔直径（mm） 300-75 终孔直径（mm） 75 钻孔倾角（°） 90-75 立轴正转转速（r/min） 30-1050 立轴反转转速（r/min） 29-137 立轴行程（mm） 600 主卷扬提升能力（单绳）（Kg） 3000 主卷扬容绳量（m） 65 卷筒提升速度（r/s） 0.3-1.9 钢丝绳直径（mm） 12.5 塔高（mm） 7000 钻塔有效高度（mm） 6500 主动钻杆(mm) 59*53、70*63、79*89 钻杆（mm） 42、50、60 钻机重量（kg） 3500 发动机 型号： ：云内动力YN27 额定功率39kw/2400rpm BW-250型泥浆泵 额定流量（L/min） 250 额定压力（Mpa） 7 驱动功率（kw) 15 主机重量（kg） 500 外形尺寸（mm） 1110*994*665 汽车底盘 型号 青岛解放 新赛龙中卡 180马力 4X2 栏板载货车(CA1167PK2L2E4A80) 驱动形式 4×2 发动机 型号 BF4M2012-16E4 排放标准 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 额定功率(KW) 121 转速(r/min) 2200 外廓尺寸 8998*2496*2900 山东恒旺集团专业生产各种打井机： 1气动打井机型号：HQZ100 、 HQZ150、 HQZ200 2柴油液压打井机型号：HW-160 、HW-190 、HW-230 3轮式行走水井钻机型号：HW-230X 、XY-3X 4履带式水井钻机型号：HW-160L、HW-190L、HW-230L 5车载式水井钻机型号：HWC-200GT 、 XYC-3 6磨盘钻机：SPJ-300 、SPJ400、SPJ-600 公司介绍： 目前，山东恒旺集团有限公司以“做主细节，以精立业”为发展理念，与中国北车集团、三一集团旗下公司建立了良好的合作关系，并在钻机类、工程机械类等方面开展了广泛的合作。 朝阳初升，在中国国际实力日益壮大，科技发展日益凸显的时代背景下，山东恒旺集团将扮演着更为重要的角色，承载着中国企业的商业梦想，背负着中国机械工程跨越式发展的历史重任。 展望未来，恒旺集团将秉承"持恒心，守恒德，做恒业"的核心价值观和"诚信、勤奋、专业、创新"的企业精神，创新超越，行稳致远，致力成为中国机械行业的楷模。 售后服务及交付说明: 1、性价比说明： 同产品质量条件下，我公司不以降低性能、更改产品零部件为代价，给出最实在的价格。（可根据客户要求进行产品的生产配置） 2、交货说明： 按供货期交货，若有特殊情况，需提前交货的，我公司在有限的范围内将会组织人员加大生产力度、实行生产，安装，调试，包装等工艺，力求满足贵公司要求 3、产品交货附带说明： ① 产品说明书及维修手册 ② 产品合格证 ③ 外购件附带说明 ④ 易损件及其清单（机型不同略有出处） 售后服务范围： 产品保修期为1年，在保修期内产品属质量问题的我公司给予最快捷的维修，无任何费用，在保修期外需要更换零部件的，我公司只收取成本 跟踪产品： 我公司自产品售出后每个月都会有至少一的技术使用回访，跟踪产品的使用情况并予以记录，做到有问题及时处理，力争做到客户满意。

# 山东恒旺集团有限公司

| 企业地址： | 山东省济宁市任城区北湖省级旅游度假区石桥镇工业园 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15206705785 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 956531271@qq.com | 联系人： | 李露彤 |
| 企业全称： | 山东恒旺集团有限公司 |

打桩机，旋挖钻机，打井机，路面机械，护栏打桩机

山东恒旺集团有限公司 生产制造的其它产品：

| >工业设备'>恒旺XY-3轮式600米液压岩心打井机 | 2018年7月31日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>恒旺XY-3型600米探矿取芯液压钻机 | 2018年7月31日 |
| >工业设备'>恒旺全液压地质勘探三轮车载水井钻机 | 2018年7月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关