# 涂装线吸油棉过滤布袋

| 产地： | 广东 佛山 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年9月21日 |
| 产品名称： | 涂装线吸油棉过滤布袋 |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

本产品有多种型号可选，为了方便大家下单订购，具体金额，如需购买订购请联系客服，感谢您的光临，我们会竭诚为您服务！！！ 定制产品不支持7天无理由退换货 聚丙烯（PP）/聚酯（PE）优质无纺布液体过滤袋是深沉三维过滤材料。100%纯纤维以针刺方式制造，形成立体、高度蓬松的三维深度，迂回曲折的过滤层。 聚酯液体过滤袋无纺布滤袋是100%聚酯纤维滤布加工而成； 聚丙烯液体过滤袋无纺布滤袋是由100%聚丙烯纤维滤布加工而成。 材料特点 1；采用无纺布生产的环保过滤袋产品，其特点是纤维组织疏松，从而增加了杂质的容载量 2；该产品属于复式截留模式，有效的清除固体及软性颗粒，即较大的颗粒杂质被截流在纤维内，而细微颗粒则被捕捉与材料深沉中，确保使用过程中不会因为压力增大而破损，具有较高的过滤效率 3；该产品外表层由高温表面热处理，即应用瞬间烧结技术/亚光处理，能有效的防止过滤时纤维受液体高速冲击而失散，既保证了无纤维脱离造成滤液污染的现象，又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋使用寿命，同时压差小又不影响流速。 特 性 ：熔喷聚丙烯吸油棉具有极佳的疏水亲油性，吸油速度快，吸油量大（为自重的15-20倍、吸水量小于0.1倍）。耐酸碱、有机溶剂、耐折抗拉强度好。将液体中微量的非乳化碳氢化合物清除。这种滤袋非但可清除油份，更可按照所需将不同等级的颗粒清除。 使用范围：电咏漆涂装线、废水排放前处理、线路板生产循环用水、汽车生产涂装线、金属铸造、超滤前保护过滤、喷淋水的滤清除油过滤 除油吸油过滤袋制 作：主要选用优质PPPE材料，采用五线缝方式缝制。 除油吸油过滤袋特 性：熔喷聚丙烯吸油棉具有极佳的疏水亲油性，吸油速度快，吸油量大（为自重的15-20倍、吸水量小于0.1倍）。耐酸碱、有机溶剂、耐折抗拉强度好。将液体中微量的非乳化碳氢化合物清除。这种滤袋非但可清除油份，更可按照所需将不同等级的颗粒清除。 除油吸油过滤袋使用范围：电咏漆涂装线、废水排放前处理、线路板生产循环用水、汽车生产涂装线、金属铸造、超滤前保护过滤、喷淋水的滤清除油过滤……。防掉毛过滤袋(MOPE、MOPO) 材 质：尼龙(MO)/聚酯(PE)、尼龙(MO)/聚丙(PO) 制 作：采用内外层复式结构，解决由内滤层对过滤后的滤液做成污染和脱毛现象的发生。 使用范围：维生素提链剂、啤酒中的助滤及滤清、回收昂贵的活性原料、高级UV涂料、粘度高的涂料、线路板用树脂、高级润滑油、汽车涂料和涂装线、带凝胶体的滤液、提取滤液中的活性碳、生活污水

# 佛山市滤之杰环保科技有限公司

| 企业地址： | 罗村芦塘惠祥路硕辉金属回收公司正对面 | 企业邮编： | 528000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18026385286 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0757-86480925 | 公司所在地： | 广东 佛山 |
| 公司网站： | http://www.lzj18.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3302423695@qq.com | 联系人： | 胡小姐 |
| 企业全称： | 佛山市滤之杰环保科技有限公司 |

公司主营：陶瓷厂除尘布袋，锅炉除尘布袋 ， 锅炉专用除尘布袋， 电子厂集尘布袋 ，生物质锅炉除尘袋， 氟美斯耐高温除尘布袋 ，陶瓷厂喷雾塔除尘袋， 陶瓷厂耐酸除尘袋 ，阻燃滤袋 等各种常温、中温、高温系列产品。另配套销售除尘器骨架袋笼，弹簧骨架，脉冲电磁阀，脉冲控制仪，卸料器等除尘器配件。

佛山市滤之杰环保科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>除尘布袋弹簧龙骨 | 2018年9月21日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>有机硅除尘骨架 | 2018年9月21日 |
| >通用零部件'>PP聚丙烯过滤袋 | 2018年9月21日 |
| >通用零部件'>DES生产线过滤器内过滤袋 | 2018年9月21日 |
| >通用零部件'>电镀用丙纶阳极袋 | 2018年9月21日 |
| >通用零部件'>铝材厂专用耐酸碱消泡袋 | 2018年9月21日 |
| >通用零部件'>铝锭加工专用高温过滤网 | 2018年9月21日 |
| >其它'>06型星型排灰阀 | 2018年8月23日 |
| >压缩/分离设备'>小风量单机布袋脉冲除尘器 | 2018年8月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关