# 光伏聚氨酯封边岩棉夹芯屋面板

| 产地： | 天津 宝坻区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年9月27日 |
| 产品名称： | 光伏聚氨酯封边岩棉夹芯屋面板 |
| 产品分类： | 建筑/装潢 特种建材 |

产品名称光伏聚氨酯封边岩棉夹芯屋面板 产品品牌广厦板材 表面材质镀锌板，彩涂板，铝合金板，不锈钢板 有效长度950mm 衔接方式:隐藏式搭接 产品特点 1、聚氨酯双侧封岩棉夹芯板屋面板采用暗钉连接 ，板面搭接紧密，保证了整体美观的效果。 2、独特的防水槽设计，有效防止雨水渗漏。 3、超低的热导系数可以令建筑轻松满足保温要求，避免冷桥现象。 4、聚氨酯优化的节能保温性能，加之太阳能清洁能源的利用，打造纯绿色环保屋面; 5、光伏电池与屋面间8cm高空气通道，有效保证光伏电池背面的通风，解决光伏电池散热的问题，提高光电转化率; 6、卡接式波峰设计，配以专用皮具，可以实现光伏屋面体系的模块化快速安装; 7、卡接式连接固定方式，避免屋面钻孔带来的渗漏隐患; 产品优势 1、密封性能：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺，从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。 2、刚度好：聚氨酯双侧封岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体，共同工作，再加上屋面板上表面起波压型，其整体刚度远胜于压型板夹岩棉的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体刚度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3～2/3。 3、固定方法牢固合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用特制M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板两板接缝之间的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。 4、安装周期短：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，由于现场无须二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其它工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600～800m2。 5、防划伤保护：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板在生产时，可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。 6、防火性能优异：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000℃的耐火能力。聚氨酯双侧封岩棉夹芯板已通过了意大利权威检测机构GIOROANO S.P.A的测试，依照国际标准化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I. 14/09/61函91号和D.M. 30/11/83的要求。试验结果如下：50mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 30，80mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 60，100mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 120 。 7、保温隔热性好：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板的保温隔热性是以岩棉的导热系数Λ=0.043 W / M2 K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。 8、隔声吸音效果显著：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板对噪声传递有显著的削减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/M3岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29~30 DB。 9、岩棉夹芯板同时具有极好的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。按照ISO 354/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7 DB(A)。 10、聚氨酯双侧封岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火、保温隔热、吸音隔声等方面有着显著的功效；同时又保留了聚氨酯可塑、密闭、高强、不吸水的优点。此材料的问世是建筑工程方面一次革命性的改变，使得聚氨酯、岩棉的优点得到了充分的融合，屏弃了传统板材存在的缺点。在某种意义上讲，聚氨酯双侧封岩棉夹芯板与普通岩棉夹芯板不能相提并论。 系统组成 上压型钢板、聚氨酯保温材料、下压型钢板。 连接方式 屋面板被自攻螺钉连接在檩条上，另块板搭接式连接（上搭下）。 适用范围 各类工业厂房、民用建筑及公共建筑等钢结构建筑物的非承重屋面围护

# 天津东方广厦新型建材科技有限公司

| 企业地址： | 天津市宝坻区天宝工业园宝中道30号 | 企业邮编： | 301800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 17622987574 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 天津 宝坻区 |
| 公司网站： | http://www.gsbc.net.cn/content.aspx?page | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2114713577@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 天津东方广厦新型建材科技有限公司 |

公司主要致力于新型节能建筑板材的生产研发和市场销售，可年产聚氨酯冷库板、聚氨酯板、岩棉板、玻璃丝棉板等新型防火保温夹芯板450万平方米。是一家集研发、设计、销售、制作、安装、维护于—体的大型专业化公司。

天津东方广厦新型建材科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >特种建材'>新型岩棉夹芯墙面板 | 2018年9月27日 |
| --- | --- |
| >特种建材'>新型聚氨酯封边玻璃丝棉夹芯墙面板 | 2018年9月27日 |
| >特种建材'>新型聚氨酯封边岩棉夹芯墙面板 | 2018年9月27日 |
| >特种建材'>新型岩棉夹芯隔断板 | 2018年9月27日 |
| >特种建材'>新型玻璃丝棉夹芯隔断板 | 2018年9月27日 |
| >特种建材'>四面企口幕墙板 | 2018年9月27日 |
| >特种建材'>新型聚氨酯夹芯墙面板 | 2018年9月27日 |
| >特种建材'>光伏聚氨酯封边玻璃棉屋面板 | 2018年9月27日 |
| >特种建材'>光伏聚氨酯夹芯屋面板 | 2018年9月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关