# HDPE双平壁钢塑复合缠绕排水管

| 产地： | 山东 青岛市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年10月8日 |
| 产品名称： | HDPE双平壁钢塑复合缠绕排水管 |
| 产品分类： | 建筑/装潢 管件/管材 |

双平壁钢塑复合缠绕排水管是以聚乙烯（PE）为主要原材料预制成“T”型板带，板带在管道成型机上缠绕并熔接成管道，同时，将镀锌钢带扎成的W型钢带嵌入两板带之间的槽中，同时在钢带上包覆PE成为管道外壁的第三代新型钢塑排水管。 双平壁钢塑排水管技术体系已经取得7项中国专利，并通过国家化学建材测试中心的检测。生产工艺 HDPE双平壁钢塑复合排水管是以板带在管道成型机上缠绕并熔接成管道，其焊接技术采用了国际先进的双层焊接与错缝焊接技术，克服单层焊接的不可靠性的同时，更有效避免了焊缝出现径向同时开裂的的可能。 双平壁钢塑复合缠绕排水管主要特点如下： 1. 安全无毒：管材塑料采用可达到饮用水输送卫生等级的基乙烯树脂，适用于大口径长距离重力自流清洁供水管道，不会对输送介质造成二次污染。 2. 流动性好：HDPE双平壁钢塑复合排水管的曼宁数与其他结构壁塑料管材相同，即为0.01；水泥管的曼宁数为0.013，因此在同等口径同等使用条件下，HDPE双平壁复合排水管的输送能力要比水泥管高30%.3. 使用寿命长：在正常使用情况下，HDPE双平壁钢塑复合排水管道的使用寿命可达50—100年大大高于水泥管或金属排水管的使用寿命，尤其是在相对恶劣的使用 下，其使用寿命可能会相差10 至数10年。 4. 工程总体造价低：对于大口径管道而言，考虑到制造成本，运输和安装节省费用，双平壁钢塑复合排水管道工程的综合造价比除了水泥管外的其他类管道低，和水泥管道相比，由于塑料管道的内壁光滑平整，和水泥管道同样直径的塑料管道可以输送更大的介质流量（约15%），所以双平壁钢塑复合排水管道的综合造价略低于水泥管或与水泥管持平，但寿命大大延长。 5. 绿色环保：双平壁钢塑复合排水管在制造使用及回收过程中均可做到绿色环保，首先在其生产制造过程中没有废水废气和废料产生，对环境无污染；而制造水泥管道所需水泥材料的生产过程及水泥管道本身的制造过程，严重污染环境，成为环保部门重点治理对象。其次，废旧塑料管道可以回收再利用。将其燃烧时，只有二氧化碳和水汽产生，无其他有害气体排放。 6. 不渗漏：结构先进，板带与板带接缝均匀牢固，管道断面也做了很好的密封。 7. 管道壁厚均匀一致，性能一致：由于管壁厚度均匀一致（非波纹状），所以不存在薄弱环节，因此，管壁性能均匀一致。 8. 安装方便：由于内外壁双平的结构，管与管，管与检查井之间采取承插链接，安装方便，安装速度快。 9. 管道适应非开挖施工：由于管壁的双壁结构，管壁熔接缝的实际拉伸强度是检验值的二倍。从而使HDPE双平壁钢塑复合排水管有刚柔兼具的性能。在经过极为苛刻的破坏性实验证明，HDPE双平壁钢塑复合排水管可以抵抗恶劣的环境，可以抵抗地层沉降，可以适应非开挖施工。双平壁钢塑复合缠绕排水管应用领域编辑 HDPE双平壁钢塑复合排水管的应用领域广泛，常用于 水利工程：用作水源管、灌溉管 市政工程：用作埋地雨水、排污管 建筑工程：公寓、住宅园地等城市的雨水管、地下排污管、通风管等 通讯工程：用作通讯电缆、光缆保护管 工业应用：广泛用于工业领域排污排水管 农业工程：用于灌溉、农田、果园、茶园及林带排灌（农地整理） 道路工程：用作铁路、公路告诉公路的渗、排水管 矿场工程：用作矿井通风、送风、排水、泥浆罐 体育场馆：用作高尔夫球场、足球场、广场等渗、排水管 码头机场：用作大型港口、码头、机场工程的雨水排污管 环保领域：垃圾填埋场污水收集管、粪尿处理厂 水储系统：用于截留缓慢水流的储水系统 海水输送管道和桥涵管道等等 双平壁钢塑复合缠绕排水管连接方式编辑 可以用卡箍、热收缩套、电热熔带多种连接连接方式。

# 青岛鲁风建材科技有限公司

| 企业地址： | 市北区重庆南路99号海尔云街甲2-1009户 | 企业邮编： | 266600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15318895055 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： | 0532-88491168 | 公司所在地： | 山东 青岛市 |
| 公司网站： | http://www.qdlufengjiancai.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | haolongheng@163.com | 联系人： | 郝龙恒 |
| 企业全称： | 青岛鲁风建材科技有限公司 |

HDPE双壁波纹管，PE实壁管（PE给水管，PE穿线管，PE拖拉牵引管，PE排污管，PE电力管，PE农田灌溉管，PE消防管，PE非开挖管），梅花管，蜂窝管，PVC穿线用双壁波纹管，PVC排水用双壁波纹管，涂塑钢管，HDPE钢带增强螺旋波纹管，HDPE塑钢缠绕管，CPVC电力管，MPP电力开挖及非开挖管材，HDPE缠绕结构壁管A型管与B型管（克拉管），双平壁塑钢缠绕管，HDPE塑料检查井

青岛鲁风建材科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >管件/管材'>HDPE缠绕结构壁管A型管 | 2018年10月8日 |
| --- | --- |
| >塑料建材'>玻璃钢化粪池 | 2018年10月8日 |
| >塑料建材'>塑料化粪池 | 2018年10月8日 |
| >管件/管材'>hdpe塑料检查井 | 2018年10月8日 |
| >管件/管材'>pe压力排水管 | 2018年10月8日 |
| >管件/管材'>PVC双壁波纹管 | 2018年10月8日 |
| >管件/管材'>hdpe塑钢缠绕管 | 2018年10月8日 |
| >管件/管材'>hdpe钢带增强螺旋波纹管 | 2018年10月7日 |
| >管件/管材'>hdpe双壁波纹管 | 2018年10月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关