# 塑料化粪池

| 产地： | 山东 青岛市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年10月8日 |
| 产品名称： | 塑料化粪池 |
| 产品分类： | 建筑/装潢 塑料建材 |

塑料化粪池原理 鲁风牌化粪池的基本卫生学原理主要利用寄生虫卵的比重大于粪尿混合液而产生的沉淀及粪便密闭厌氧发酵、液化、氨化、生物拮抗等原理除去和杀灭寄生虫卵及病菌，从而达到粪便无害化目的。 鲁风化粪池每格作用：第一池：主要起截留粪渣、发酵和沉淀虫卵作用。 第二池：起继续发酵和沉淀少量虫卵的作用，进一步进行粪便无害化处理。 第三池：主要起发酵后粪液的贮存作用，粪液可直接供农田施肥之用。 塑料化粪池技术参数要求 （1）、化粪池的有效容积由粪便达到无害化所需时间确定。 粪便在第一池至少贮存 20 天，第二池至少贮存 10 天，第三池至少贮存 30 天，第一、二、三池容积比例应为 2:1:3。 化粪池有效深度不少于 1.3m。 化粪池容积要根据家庭人口数、粪便排泄量和冲洗用水量等实际情况确定，必须保证粪便在池内 30 天以上，建议每户3-5个人采用不低于1.5立方容积。 塑料化粪池构成由上下两边构成1个池体，隔板2张，弯头2个，200井盖2个，315井盖1个，胶圈2个，螺丝66套。 预留有1个进水口、3个出水口、2个排气口。 尺寸：长1.96*宽1.18*高1.15 塑料化粪池安装步骤 步骤一：池坑开挖 （1）、首先测量好需要安装的化粪池尺寸，然后选好安装位置。 如安装1.5立方池坑开挖尺寸比化粪池尺寸大五厘米左右。 化粪池顶部覆土三十厘米左右。 挖坑：根据池体的尺寸，在选定好的位置处开挖一个长约 2.05m，宽约 1.3m，深约 1.3m 的长方形坑槽。 （2）、打底：先夯实地基，再用 50-100mm 的混凝土垫层做基础，防止由于地基不均匀沉降造成设备位移、渗漏（若底部为硬土可不用）。 步骤二：化粪池组装 （1）、首先清理结合面，确保结合面干净无杂物，然后沿着下半池体螺丝孔内沿粘贴一周，严禁堵住螺丝孔，保持螺丝孔通透。 在上、下半池体的卡槽内注入其深度1/4的胶量，然后插入隔板。 （2）、过粪管的安装：35cm长管和25cm短管粘上胶水连接弯管依次由第一格插入第二格，第二格插入第三格，过粪管管口成45°斜角，两管下端距离池底分别为总高度的1/3和1/2为佳。 （3）、连接紧固：上下池体相对应，隔板卡入卡嘈，先固定一边（先上三个螺丝），其次固定对边，每边先上三个螺丝，然后依次上其它螺丝进行紧固。 步骤三：池体安放（1）、放入池体前，先在坑底放10公分细沙或软土。 （2）、池体直接放入坑内，池体低于地面5-10公分，进粪管与水平面形成30°左右角度为佳。 步骤四：回填 (1)、用细沙或软土回填为宜，不得使用淤泥、垃圾、冻土和砖渣，回填时池体四周同时进行，边回填边用铁铲扎紧，保持池体受力平衡。 直至回填土至化粪池中间，再往池内注入清水过半，确认池体不变形、无渗漏再回填至化粪池顶部。 （2）、回填完将池内的水抽出，注入污水至池体1/3处，以便粪便的发酵。

# 青岛鲁风建材科技有限公司

| 企业地址： | 市北区重庆南路99号海尔云街甲2-1009户 | 企业邮编： | 266600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15318895055 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： | 0532-88491168 | 公司所在地： | 山东 青岛市 |
| 公司网站： | http://www.qdlufengjiancai.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | haolongheng@163.com | 联系人： | 郝龙恒 |
| 企业全称： | 青岛鲁风建材科技有限公司 |

HDPE双壁波纹管，PE实壁管（PE给水管，PE穿线管，PE拖拉牵引管，PE排污管，PE电力管，PE农田灌溉管，PE消防管，PE非开挖管），梅花管，蜂窝管，PVC穿线用双壁波纹管，PVC排水用双壁波纹管，涂塑钢管，HDPE钢带增强螺旋波纹管，HDPE塑钢缠绕管，CPVC电力管，MPP电力开挖及非开挖管材，HDPE缠绕结构壁管A型管与B型管（克拉管），双平壁塑钢缠绕管，HDPE塑料检查井

青岛鲁风建材科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >管件/管材'>HDPE缠绕结构壁管A型管 | 2018年10月8日 |
| --- | --- |
| >塑料建材'>玻璃钢化粪池 | 2018年10月8日 |
| >管件/管材'>hdpe塑料检查井 | 2018年10月8日 |
| >管件/管材'>HDPE双平壁钢塑复合缠绕排水管 | 2018年10月8日 |
| >管件/管材'>pe压力排水管 | 2018年10月8日 |
| >管件/管材'>PVC双壁波纹管 | 2018年10月8日 |
| >管件/管材'>hdpe塑钢缠绕管 | 2018年10月8日 |
| >管件/管材'>hdpe钢带增强螺旋波纹管 | 2018年10月7日 |
| >管件/管材'>hdpe双壁波纹管 | 2018年10月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关