# 物流用激光导航AGV全自动叉车

| 产地： | 重庆 重庆 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年10月25日 |
| 产品名称： | 物流用激光导航AGV全自动叉车 |
| 产品分类： | 运输/物流/仓储 仓储 |

叉腿式AGV特点 YAB叉腿搬运堆高AGV具有功能稳定、运行可靠、性价比高等多种优势。YAB叉腿搬运堆高型是依诺玛根据自动化物流系统的取送货要求开发AGV产品，可实现空托盘、实托盘、纸卷等的升降搬运工作。适用于单面托盘形式货物。 叉腿式AGV技术参数 序号 项目名称 技术说明 1 型号规格 YAB35-40（根据客户可定制） 2 移载方式 搬运堆高型 3 车体类型 叉腿式（根据客户可定制） 4 车体外形（mm） 2174×900×2311（可定制） 5 空车质量（kg） 900 6 载重（kg） 2000 7 提升高度（mm） 0~5000mm（可定制） 8 制动方式 电磁抱闸 9 行走速度 0~70m/min 10 行走功能 前进、后退、转弯 11 行走电机 24V/1.5KW 12 起升电机 24V/2.0KW 13 转向电机 24V/200W 14 导引精度 ±10mm 15 转弯半径 MIN 1340 16 地面坡度 ≤5o 17 导引方式 激光制导 18 通信方式 无线局域网 19 安全装置 前方激光、机械、上方急停 20 提升装置 货叉 21 货叉尺寸 1050×180（可定制） 22 电池 24V锂电池或铅酸电池 23 工作噪声，dB（A） ≤70（无警示声时） 24 主机颜色 根据甲方要求定制 25 停止精度 ±10mm

# 重庆依诺玛智能科技有限公司

| 企业地址： | 重庆市渝北区双龙湖街道渝湖路139号附3号1幢1-3 | 企业邮编： | 400012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13101308778 | 所属行业： | 交通/物流/仓储 |
| 公司传真： | 023-62866846 | 公司所在地： | 重庆 重庆 |
| 公司网站： | http://www.qianyan.biz/qy-10884120.html | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | wb@inoma-ai.com | 联系人： | 王先生 |
| 企业全称： | 重庆依诺玛智能科技有限公司 |

重庆依偌玛智能科技有限公司是一家集研发、销售、生产智能物流仓储设备和物流仓储技术方案于一体的科技型企业。公司拥有一个有着20年专业从事智能物流仓储设备和物流仓储方案的精益团队致力于自主开发和创新,设计了国内第一台完全自主产权的智能叉车。

重庆依诺玛智能科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仓储'>智能激光导航AGV全电动叉车 | 2018年10月25日 |
| --- | --- |
| >仓储'>激光导航平衡重型AGV全自动搬运小车 | 2018年10月25日 |
| >仓储'>激光导航前移式AGV全自动叉车 | 2018年10月25日 |
| >仓储'>激光导航重载型AGV全电动叉车 | 2018年10月25日 |
| >仓储'>智能激光导航AGV全自动搬运车 | 2018年10月25日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关