# 消防泵控制柜

| 产地： | 北京 怀柔 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年11月20日 |
| 产品名称： | 消防泵控制柜 |
| 产品分类： | 安全防护 消防器材 |

消防泵控制柜控制类型 液位控制：该控制柜配高性能Key浮球开关，根据液位的高、低变化，自动控制给排水泵的开、停。 压力控制：外接电接点压力表或压力控制器，可根据管网压力的变化自动开泵、关泵，本型大量应用于生活给水及消防增压系统。 根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》之规定，为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障，确实做到“养兵千日，用兵一时”的目的，消防水泵必须加装自动巡检装置。巡检为低频巡检，巡检时电机转速为300转/分，水系统不增压、无启动电流，极大的延长了设备的使用寿命。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗，是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。 设备性能 1．自动巡检装置控制功能：完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制，巡检周期24小时，每次巡检单泵巡检时间为10分钟，巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。消防发生时，可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检，启动消防泵，消防结束手动关机。 2．设备具有声、光报警及故障记忆功能，操作为中文菜单清晰易懂，可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压，通讯等故障便于运行人员检修操作。 性能说明15KW水泵控制柜简介 一控三15KW水泵控制柜具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水，电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示，并具备单泵及多泵控制工作模式，多种主备泵切换方式及各类起动方式。 可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的水泵自动控制。 典型应用：恒压供水、消防、喷淋、中央空调、给排水、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等。温度控制：外接温度控制器，根据设定的温度范围开泵或关泵，应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。 时间控制：机箱面板设有时间设定按扭和显示器，用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭，适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。

# 北京永泰盛源供水设备有限公司

| 企业地址： | 北京市怀柔区开放路113号 | 企业邮编： | 102400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18201007879 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 010-69260799 | 公司所在地： | 北京 怀柔 |
| 公司网站： | www.bj-ytsy.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1600816370@qq.com | 联系人： | 郭英伟 |
| 企业全称： | 北京永泰盛源供水设备有限公司 |

主营：消防供水设备、生活给水设备、气体顶压装置、增压稳压设备、污水提升设备、隔膜式压力罐、消防水箱、生活水箱、消防泵、污水泵、消防巡检柜、分集水器、全程综合.电子水、板式换热器、紫外线消毒器、软化水处理设备、真空脱气机、不锈钢压力罐、消防泵房改造工程、等环保设备.

北京永泰盛源供水设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >锅炉及动力设备'>分集水器 | 2018年11月20日 |
| --- | --- |
| >水处理'>全程综合水处理设备 | 2018年11月20日 |
| >锅炉及动力设备'>软化水处理仪设备 | 2018年11月20日 |
| >综合'>无负压供水设备 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防泵 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防不锈钢水箱 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防隔膜式压力罐 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防增压稳压设备 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防气体顶压设备 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关