# 分集水器

| 产地： | 北京 怀柔 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年11月20日 |
| 产品名称： | 分集水器 |
| 产品分类： | 工业用品 锅炉及动力设备 |

分集水器-集分水器 集分水器顾名思义又名分集水器是由集水器和分水器组合而成的水流量分配和会集装置。分水器是将一路进水分散为几路输出的设备，而集水器是将多路进水汇集起来在一路输出的设备。结构由主管、分路支管、排污口、排气口、压力表、温度计等组成直径较大的筒体上装有人孔或手孔，材质由碳钢板卷制，或无缝钢管制作而成，能承受一定压力，属于压力容器类专业制造，外表面做防腐或保温处理。集分水器的筒体上根据需要连接多个进出水管，可将各路水汇集或将一路水分流，筒体上装有压力表或温度计，可方便观察筒体内水流状态。筒体的下端部装有排污口，用于清洗筒体时的污水流出.其型号多为DN2000-DN1500不等。它一方面将主干管的水按需要进行流量分配，保证各区域分支环路的流量满足负荷需要，同时还要将各分支回路的水流汇集，并且输入回水主干管中，实现循环运行。其回水再利用，可达到更节能的效果，可以同时满足供热与制冷的需要，其广泛应用于锅炉、中央空调、工业循环冷却水系统、热水系统。它区别于热交换机组、真空脱气机等其他空调系统里面的产品，分集水器主要用于水路系统。 集分水器产品特点与技术创新： 1、严格按照国家标准图集《05K232分集水器分汽缸》设计制作，筒体壁厚达到要求。 2、根据实际使用情况，优化压力表及温度计接口，便于安装使用，测温准确。 3、根据各接管法兰，选用蝶阀专用法兰或者平焊法兰，确保法兰与对应阀门的匹配，法兰与阀门接触面积大，强度高，少泄露。 4、所有焊接接口均打磨光滑，出厂前压力试验超过国家标准，确保稳定运行。 5、出厂前做水压试验,确保产品使用过程中无泄露。 6、可根据用户需要设计集分水器尺寸,确保使用效果。 集分水器的产品选型及计算方法： 1、筒体直径比汽水总管的直径大两号以上。 2、一般可按流经筒体流速计算得出，水的流速一般取0.1m/s------1.0m/s. 3、筒体长度L根据接管的个数，直径大小，管间距来计算， L=130+L1+L2+L3+Li+120+2h 筒体需要保温时l=d1+d2+120 分水器集水器作用—什么是分水器集水器 分、集水器是水系统中，分水器集水器是用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置，分水器是将热源热水分开导入每一路的地面辐射供暖所铺设的管内，实现分室供暖和调节温度的目的，而集水器是将分开散热后的每一路内的低温水汇集到一起，并固定到墙体或地面的作用。地暖、空调系统中用的分水器集水器材质大都为黄铜、自来水供水系统户表改造用的分水器集水器多为PP或PE材质。此外，分水器集水器的主要配件有分水器、集水器、内节头、过滤器、锁闭阀、活节头、阀门、排气阀、热能表。

# 北京永泰盛源供水设备有限公司

| 企业地址： | 北京市怀柔区开放路113号 | 企业邮编： | 102400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18201007879 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 010-69260799 | 公司所在地： | 北京 怀柔 |
| 公司网站： | www.bj-ytsy.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1600816370@qq.com | 联系人： | 郭英伟 |
| 企业全称： | 北京永泰盛源供水设备有限公司 |

主营：消防供水设备、生活给水设备、气体顶压装置、增压稳压设备、污水提升设备、隔膜式压力罐、消防水箱、生活水箱、消防泵、污水泵、消防巡检柜、分集水器、全程综合.电子水、板式换热器、紫外线消毒器、软化水处理设备、真空脱气机、不锈钢压力罐、消防泵房改造工程、等环保设备.

北京永泰盛源供水设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >水处理'>全程综合水处理设备 | 2018年11月20日 |
| --- | --- |
| >锅炉及动力设备'>软化水处理仪设备 | 2018年11月20日 |
| >综合'>无负压供水设备 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防泵控制柜 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防泵 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防不锈钢水箱 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防隔膜式压力罐 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防增压稳压设备 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防气体顶压设备 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关