# NC-3型耐压测试仪检定装置

| 产地： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年11月22日 |
| 产品名称： | NC-3型耐压测试仪检定装置 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

国家颁布了的新的JJG795-2004“耐压试验机检定规程”，与过去执行的规程有许多的不同，为了方便计量部门贯彻新规程。我们开发NC-3型耐压机校准仪，将检定试验的电压、动作电流和耐压时间合拼为一台标准，检定时将被测耐压试验机的高压线接入NC-3型校准仪的电压测量端或电流测量端，然后选择测试项目和量程，就可以进行检定，不必再加其他器具和接线，使用非常方便、简单。时间测量只要起动耐压试验机，NC-3型校准仪就能自动起动时间测量，很短的时间设定例如0.5秒都能准确测量。NC-3型机与国内外同类机相比最大优点是自带负载，电阻按500V和1000V两档设计。并设有微调电阻，使动作电流调得更细、更准确。 NC-3型机主要技术参数： 1.检定对象：5kV/10kV交流、直流耐压试验机 2.检定项目：试验电压、动作电流、耐压时间 3.检定试验电压：0～5kV/10kV 精度：0.5级 4.检定动作电流：0.5mA 1mA 2mA 3mA 5mA 10mA 20mA 100mA 200mA 九档 精度：0.5级 5.检定时间：0～99min，分辨力0.01s

# 深圳市世纪经典检测仪器有限公司

| 企业地址： | 深圳市龙岗区销售热线:15914142916 | 企业邮编： | 518446 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15914142916 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0755-84812743 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 186jl@163.com | 联系人： | 冯先生 |
| 企业全称： | 深圳市世纪经典检测仪器有限公司 |

深圳世纪经典检测仪器有限公司主要从事计量质检仪器和器件的开发和制造。公司拥有计量仪器研发和营销的专业团队，进行不断的创新开发。现主要产品又酸度计检定装置、电导仪检定装置、分光光度计检定装置、色谱仪检定装置、绝缘电阻表检定装置、接地电阻表检定装置、钢卷尺检定装置、秒表检定装置等计量器具，欢迎来电咨询。销售热线：15914142916

深圳市世纪经典检测仪器有限公司 生产制造的其它产品：

| >工业设备'>JZC-III甲烷传感器检定配套装置 | 2022年3月22日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>TJ89A-2011色谱仪检定专用测量仪 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>LR-2型标准容量球 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>LM-3型火花试验机检验仪 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>GCV-2型色谱仪检定测量仪 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>SZC-Ⅳ型水泥软练设备测量仪 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>LM-2型电线电缆火花试验机人工击穿装置 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>GZX92F型绝缘电阻表检定装置 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>原子吸收分光光度计检定标准器 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关