# LM-3型火花试验机检验仪

| 产地： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年11月22日 |
| 产品名称： | LM-3型火花试验机检验仪 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

LM-3不但可以测量火花试验机的灵敏度和稳定度，而且还增加了电压测试的功能。完全覆盖了”人工击穿装置”和”高压表”的功能。LM-3配备了一个高压输入端头。一个多功能指示表；既可以显示短路稳态电流，还可以显示火花试验机的输出电压值。检定人员只需要用这一台仪器到工作现场，就可以把火花试验机的三个常规检查的电参数一次检验完毕。 LM-3检验仪的主要特点如下： ①自带电源。 ②行李箱式结构，重量轻，既可手提，也可拉动。 ③可以检测交流和直流的火花试验机. ④配备有多功能指示表,最高测量电压为30kV,精度等级为±1% ⑤表头有显示0.6uA的刻度，专供测量火花机灵敏度时使用。 ⑥内置500pF电容，专用于测试火花机的稳定度。 ⑦配有外接开关供远距离操作，提高人身安全。 ⑧电极间距离0.25±0.05mm容易调节，容易测量，有刻度指示 ⑨针尖掠过平板的时间根据被检测火花试验机的种类而定：直流火花机为0.005秒，交流火花机为0.025秒。 ⑩既可在3kV电压下测试600uA的最小灵敏度，又能在30kV下测试稳定度配有计数器，记录火花机的击穿次数。

# 深圳市世纪经典检测仪器有限公司

| 企业地址： | 深圳市龙岗区销售热线:15914142916 | 企业邮编： | 518446 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15914142916 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0755-84812743 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 186jl@163.com | 联系人： | 冯先生 |
| 企业全称： | 深圳市世纪经典检测仪器有限公司 |

深圳世纪经典检测仪器有限公司主要从事计量质检仪器和器件的开发和制造。公司拥有计量仪器研发和营销的专业团队，进行不断的创新开发。现主要产品又酸度计检定装置、电导仪检定装置、分光光度计检定装置、色谱仪检定装置、绝缘电阻表检定装置、接地电阻表检定装置、钢卷尺检定装置、秒表检定装置等计量器具，欢迎来电咨询。销售热线：15914142916

深圳市世纪经典检测仪器有限公司 生产制造的其它产品：

| >工业设备'>JZC-III甲烷传感器检定配套装置 | 2022年3月22日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>TJ89A-2011色谱仪检定专用测量仪 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>LR-2型标准容量球 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>GCV-2型色谱仪检定测量仪 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>SZC-Ⅳ型水泥软练设备测量仪 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>LM-2型电线电缆火花试验机人工击穿装置 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>GZX92F型绝缘电阻表检定装置 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>NC-3型耐压测试仪检定装置 | 2018年11月22日 |
| >工业设备'>原子吸收分光光度计检定标准器 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关