# MDY-350全自动真密度仪

| 产地： | 河南 郑州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年12月15日 |
| 产品名称： | MDY-350全自动真密度仪 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

MDY-350全自动真密度仪产品简介 全自动真密度仪由计算机控制全自动运行的气体膨胀真密度分析系统， 使其应用领域较同类仪器更广，能准确测定粉体、块状固体、浆状物质、泡沫等多种材料的真密度.和骨架体积(含闭孔)。 MDY-350全自动真密度仪具有：断电保护、记忆、真人语音、远程控制、自动重复、自检等功能。 MDY-350全自动真密度仪技术参数 适用范围: 样品密度大小不受限制，可以测定各种粉末状、颗粒状、块状、泡沫状等的固体样品，以及浆状物质、不挥发的液体等样品的真密度；发泡材料、金属材料等物质的开闭孔率； 测试精度: 精度优于±0.02%，重复性优于±0.015%，分辨率：0.0001g/ml。 测试速度: 1-2min完成整个测试过程(不含恒温时间)，双站分析效率提高一倍。 分 析 站: 1个分析站，同时测试一个样品； 测试体积: 0.01ml以上，适合各种体积样品。 恒温模式: 全自动程序化恒温模式，恒温精度误差

# 郑州艾迪科技有限公司

| 企业地址： | 郑州市高新区西四环228号 | 企业邮编： | 45000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 400-996-7771 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0371-86553011 | 公司所在地： | 河南 郑州 |
| 公司网站： | http://www.zzedkj.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2513586002@qq.com | 联系人： | 艾迪 |
| 企业全称： | 郑州艾迪科技有限公司 |

郑州艾迪科技有限公司致力于矿井瓦斯实验室、防突仪器、一通三防等设备的研发与生产，设备有瓦斯含量测定装置、全自动瓦斯吸附常数测定仪、全自动瓦斯放散初速度测定仪、全自动密度仪、全自动工业分析仪、煤尘爆测定仪、煤自燃倾向性测定仪、煤的真视密度测定仪 主动式瓦斯压力测试仪、深孔快速取样装置等，产品智能化程度高，售后服务好，在行业内有着很好的口碑。

郑州艾迪科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>DGC瓦斯含量快速测定装备系统 | 2018年12月28日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>WY-98A吸附常数测定仪 | 2018年12月28日 |
| >仪器/仪表'>正压氧气呼吸器 | 2018年12月27日 |
| >仪器/仪表'>WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪 | 2018年12月27日 |
| >仪器/仪表'>WTC瓦斯突出参数仪 | 2018年12月27日 |
| >仪器/仪表'>M-IV主动式瓦斯压力测定仪 | 2018年12月25日 |
| >仪器/仪表'>WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪 | 2018年12月25日 |
| >仪器/仪表'>钻孔瓦斯涌出初速度测定仪 | 2018年12月15日 |
| >仪器/仪表'>DGC井下瓦斯解吸仪 | 2018年12月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关