# WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪

| 产地： | 河南 郑州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年12月25日 |
| 产品名称： | WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪产品简介 WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪是一种便携式矿用本质安全型仪器。该仪器能够测量瓦斯抽放管道中各测点的压差、抽放压力、甲烷浓度、管道温度, 能配合孔板或皮托管，对钻孔和抽放管道内的瓦斯等气体进行测量并计算并显示抽放瓦斯的混合流量和纯甲烷流量，共可测量120个测点的数据。测定的所有数据都可存储、显示和上传打印。仪器具有掉电自动保护数据以及电源欠压自动断电功能。 产品特点 a)采用高精度测量元件，寿命长，测量精度高，重复性好 b)结构紧凑，可靠性高； c)液晶现场显示，汉字提示，直观明了。 d）触摸键操作，方便可靠。 e）数据可存储。 f）可以将测量的数据传输给计算机，由相关软件进行数据管理和打印 技术参数压差： 0.000～5.000kpa 绝压： 0.0～120.0kpa 甲烷浓度： 0.00～100.0％CH4 温度：0.0～100.0 工作条件环境大气压：（86～106）kPa； 环境温度：（0～40）℃； 相对湿度：≤98%（25℃时）； 具有甲烷混合物及煤尘爆z危险的煤矿井下； 在无破坏金属绝缘的气体和蒸汽的环境； 郑州艾迪生产关于煤矿用安全仪表仪器用品 煤钻屑瓦斯解吸仪 瓦斯压力测定仪 瓦斯突出参数仪 地勘瓦斯解吸仪 钻孔瓦斯流量计矿井瓦斯抽采与防突设备： 瓦斯压力测定仪，瓦斯含量测定仪，井下煤层瓦斯含量快速测定仪，瓦斯放散初速度自动测定仪，瓦斯扩散速度测定仪，煤钻屑瓦斯解吸仪，地勘瓦斯解吸仪，瓦斯突出参数仪，突出危险预报仪，煤层钻孔瓦斯流量仪，钻孔多级流量计，瓦斯抽放综合参数测定仪，瓦斯抽放管道气体参数仪，煤坚固性系数测定仪CCZ-20粉尘采样器氧气呼吸器 消防，氧气呼吸器 正压，氧气呼吸器 便携式，氧气呼吸器 正压式，氧气呼吸器校验仪，正压式氧气呼吸器hyz4，hyz4隔绝式正压氧气呼吸器，氧气呼吸器 正压式消防，hyz-2隔绝式正压氧气呼吸器 氧气呼吸器，氧气呼吸器价格，氧气呼吸器使用方法，氧气呼吸器图片，氧气呼吸器校验仪，氧气呼吸器检验仪，氧气呼吸器厂家，隔绝式正压氧气呼吸器，4小时氧气呼吸器 CWH760红外测温仪 CBZ-5气体报警仪传感器综合校验台 AKF-92A矿用粉尘采样器 WG-32-600H本质安全型红外测温仪 BZ-5传感器报警仪综合校验台(便携型) Z20矿用粉尘采样器 WG60本质安全型红外测温仪 FQ-1气体检测仪通用检定装置 Z2个体粉尘采样器 WH425本安型红外测温仪 BQX-Ⅱ便携式气体传感器校验仪 ZG-2个体粉尘采样器 ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪 BQX-Ⅱ便携式气体传感器校验仪 AKF-92G矿用个体粉尘采样器 QJYJ-Ⅱ气体检测仪器检定综合配套装置 X2.0个体呼吸性粉尘采样器 QZ77-104电热恒温干燥箱 JZ-1矿用气体传感器校验装置 AZF-01呼吸性粉尘采样器 DK-30矿用开式风洞 FJL-1气体检测仪校验装置 AZF-02呼吸性粉尘采样器 WYY-I瓦斯压力测定仪 BGQ-1型便携式气体仪表校准仪 Z-1000直读式测尘仪 WP-1瓦斯含量测定仪 MG-II(原BGQ-II型)瓦斯传感器现场校准仪 GZ-1000直读式测尘仪 WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪 JQZ-1A自救器正压气密检测装置 X1000(0.1-1000mg/m3)直读式测尘仪 WF-2瓦斯放散初速度自动测定仪 JQZ-2(A)自救器正压气密检测仪 HZ-1000全自动粉尘测定仪 HFJ-5地勘瓦斯解吸仪 JQZ-2A自救器正压气密检测装置 Z1000直读式粉尘浓度测量仪 MD-2瓦斯解吸仪 JQZ-2(B)自救器正压气密检测仪 Qz77-104电热恒温干燥箱 MD-98瓦斯解吸仪 JZQ-1自救器负压气密检测装置 MD-1无安标粉尘粒度分析仪 MD-98煤钻屑瓦斯解吸仪 QM-F1自救器负压气密检测仪 GFBG-1便携式高浓度测尘仪 WT-10瓦斯突出参仪 QM-1自动加压型自救器气密检查仪 D1000-FB便携式微电脑粉尘仪 WT瓦斯突出参数仪 瓦斯含量测定 可解吸瓦斯含量测定装置 气相色谱仪 水份分析仪 瓦斯吸附常数测定 瓦斯吸附常数测定仪 瓦斯突出防治实验室 瓦斯压力测定 粘液封孔器 煤层瓦斯压力自动测定仪 瓦斯放散初速度 瓦斯放散初速度测定仪 煤的坚固性系数 煤的坚固性系数测定装置 突出危险性预测 突出危险预报仪（q值） 充气式封孔器 瓦斯突出参数仪（K1） 煤钻屑瓦斯解吸仪 WTC校验仪 通风粉尘实验室 通风参数测定 矿井通风多参数测定仪 精密气压计 红外测温仪 煤质分析实验室 工分 全自动工业分析仪 真密度 全自动密度仪（真、假密度） 煤样处理 真空干燥箱 煤样称重 分析天平 制样室 破碎 颚式破碎机 粉碎 制样粉碎机 缩分 槽式二分器 筛分 标准筛振筛机 瓦斯压力测定仪 主动式瓦斯压力测定仪 煤层瓦斯压力测定仪 瓦斯含量测定仪 瓦斯放散初速度测定仪 煤层瓦斯解吸仪 残存瓦斯含量测定装置 封孔器 甲烷吸附常数测定仪 煤样罐 瓦斯杖 瓦斯解吸仪 地勘瓦斯解吸仪 煤坚固系数测定仪 粉尘采样器 煤钻屑瓦斯解析仪 wtc瓦斯突出参数仪 瓦斯抽放管道参数测定仪 WT-1瓦斯扩散速度测试仪 光干涉式甲烷测定器 JCB4瓦斯气体检测仪 JCB4甲烷检测报警仪 不锈钢煤样罐 碳钢煤样罐 AQF-1粉尘采样器 AQF-20A矿用粉尘采样器 ACH-1呼吸性粉尘测定仪 ACGT-2矿用个体粉尘采样器 AQH－1呼吸性粉尘采样器 ALJH-1呼吸性粉尘连续监测仪 ALJH-1呼吸性粉尘连续监测仪 矿用粉尘采样器AFQ-20A 呼吸性粉尘测定仪ACH-1 矿用个体粉尘采样器ACGT-2 电光分析天平TG-328A 电热恒温干燥器QZ77-104 呼吸性粉尘连续监测仪ALJH-1 混凝土喷射机除尘器MLC-1C 压风呼吸器(粉尘化验室配用)AYH-1A 压风呼吸器(粉尘化验室配用)AYH-2 粉尘采样器 AQF-1 呼吸性粉尘采样器 AQH-1 掘进机除尘器 KGC 矿用粉尘采样器AFQ-20A 呼吸性粉尘测定仪ACH-1 矿用个体粉尘采样器ACGT-2 电光分析天平TG-328A 电热恒温干燥器QZ77-104 呼吸性粉尘连续监测仪ALJH-1 混凝土喷射机除尘器MLC-1C 压风呼吸器(粉尘化验室配用)AYH-1A 压风呼吸器(粉尘化验室配用)AYH-2 粉尘采样器 AQF-1 呼吸性粉尘采样器 AQH-1 掘进机除尘器 KGCFJH-1A氧气呼吸器检验装置

# 郑州艾迪科技有限公司

| 企业地址： | 郑州市高新区西四环228号 | 企业邮编： | 45000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 400-996-7771 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0371-86553011 | 公司所在地： | 河南 郑州 |
| 公司网站： | http://www.zzedkj.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2513586002@qq.com | 联系人： | 艾迪 |
| 企业全称： | 郑州艾迪科技有限公司 |

郑州艾迪科技有限公司致力于矿井瓦斯实验室、防突仪器、一通三防等设备的研发与生产，设备有瓦斯含量测定装置、全自动瓦斯吸附常数测定仪、全自动瓦斯放散初速度测定仪、全自动密度仪、全自动工业分析仪、煤尘爆测定仪、煤自燃倾向性测定仪、煤的真视密度测定仪 主动式瓦斯压力测试仪、深孔快速取样装置等，产品智能化程度高，售后服务好，在行业内有着很好的口碑。

郑州艾迪科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>DGC瓦斯含量快速测定装备系统 | 2018年12月28日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>WY-98A吸附常数测定仪 | 2018年12月28日 |
| >仪器/仪表'>正压氧气呼吸器 | 2018年12月27日 |
| >仪器/仪表'>WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪 | 2018年12月27日 |
| >仪器/仪表'>WTC瓦斯突出参数仪 | 2018年12月27日 |
| >仪器/仪表'>M-IV主动式瓦斯压力测定仪 | 2018年12月25日 |
| >仪器/仪表'>钻孔瓦斯涌出初速度测定仪 | 2018年12月15日 |
| >仪器/仪表'>DGC井下瓦斯解吸仪 | 2018年12月15日 |
| >仪器/仪表'>MDY-350全自动真密度仪 | 2018年12月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关