# WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪

| 产地： | 河南 郑州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年12月27日 |
| 产品名称： | WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

煤层瓦斯含量快速测定仪产品简介 煤层瓦斯含量是确定瓦斯涌出量的基础数据，是矿井瓦斯抽放设计和矿井通风设计的重要参数之一。煤层瓦斯含量在一定程度上取决于煤层瓦斯压力。因此，煤层瓦斯含量和煤层瓦斯压力是煤矿安全生产中两个至关重要的对参数 我们研制的井下瓦斯测量仪WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪是根据煤样瓦斯解吸速度随时间变化符合幂函数关系，利用瓦斯解吸特征指标V1值，计算出煤层瓦斯含量，煤层瓦斯压力的原理而设计出。在设计中采用单片机控制技术及先进的气体流量传感技术，WP-1煤层瓦斯含量快速测定仪采用了无阻力微量气体流量测定原理，使煤样解吸过程更接近煤的自然解吸状态。为保证测定结果准确性，在软件上对采集数据运用数值平均，使得仪器具有电路简洁、体积小、重量轻、携带方便、操作简单等特点。 井下瓦斯测量仪WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪仪器特征 煤层瓦斯含量测定仪适合用于煤矿井下回采或掘进工作面，快速测定煤体中瓦斯解吸量，能够及时掌握工作面前方瓦斯含量（W）、瓦斯压力（P）分布情况以及防突预测指标K1、K2等重要瓦斯参数的变化，形成一套比较完整、可靠的预测预报技术。其特征：测定时间短（全过程为7分钟，暴露2分钟，解吸5分钟。），不影响正常作业面工作，自动完成测定、采集、计算、储存、显示、打印等工作，操作简便、省时省力、快捷、准确可靠，一次测定可预测出多种瓦斯重要参数。为生产矿井高产、安全生产、预测瓦斯涌出量，合理开发利用瓦斯资源等提供了快速简洁的测定手段和可靠的科学依据。同样，煤层瓦斯含量测定仪也适用于试验室研究试验工作。 井下瓦斯测量仪WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪性能指标 K1——煤样瓦斯解吸速度衰减系数，煤层瓦斯突出危险性重要指标之一 Kt——煤层瓦斯突出危险性重要指标之一，ml/g.min V1——单位重量煤样暴露第一分钟的瓦斯解吸速度，与煤层瓦斯含量、煤层瓦斯压力有直接关系，ml/g.min Q2——瓦斯解吸速度衰减系数 P——煤层瓦斯含量预测值，ml/g W——煤层瓦斯压力预测值，Mpa R——相关系数，反映测定结果的可靠性 WP-1煤层瓦斯含量快速测定仪技术参数 瓦斯解吸量：0～6 ml/min 瓦斯含量：2～30ml/g 瓦斯压力：0.1～6.0Mpa 测量精度：±2% 显示方式：8 位液晶（LCD）显示 持续工作时间：8h以上 工作环境温度：0～40℃ 工作环境湿度：≤95% 工作环境压力：85～110Kpa 尺寸、重量：250×145×67mm，2㎏ 郑州艾迪生产关于煤矿用安全仪表仪器用品 煤钻屑瓦斯解吸仪 瓦斯压力测定仪 瓦斯突出参数仪 地勘瓦斯解吸仪 钻孔瓦斯流量计矿井瓦斯抽采与防突设备： 瓦斯压力测定仪，瓦斯含量测定仪，井下煤层瓦斯含量快速测定仪，瓦斯放散初速度自动测定仪，瓦斯扩散速度测定仪，煤钻屑瓦斯解吸仪，地勘瓦斯解吸仪，井下瓦斯测量仪WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪瓦斯突出参数仪，突出危险预报仪，煤层钻孔瓦斯流量仪，钻孔多级流量计，瓦斯抽放综合参数测定仪，瓦斯抽放管道气体参数仪，煤坚固性系数测定仪

# 郑州艾迪科技有限公司

| 企业地址： | 郑州市高新区西四环228号 | 企业邮编： | 45000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 400-996-7771 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0371-86553011 | 公司所在地： | 河南 郑州 |
| 公司网站： | http://www.zzedkj.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2513586002@qq.com | 联系人： | 艾迪 |
| 企业全称： | 郑州艾迪科技有限公司 |

郑州艾迪科技有限公司致力于矿井瓦斯实验室、防突仪器、一通三防等设备的研发与生产，设备有瓦斯含量测定装置、全自动瓦斯吸附常数测定仪、全自动瓦斯放散初速度测定仪、全自动密度仪、全自动工业分析仪、煤尘爆测定仪、煤自燃倾向性测定仪、煤的真视密度测定仪 主动式瓦斯压力测试仪、深孔快速取样装置等，产品智能化程度高，售后服务好，在行业内有着很好的口碑。

郑州艾迪科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>DGC瓦斯含量快速测定装备系统 | 2018年12月28日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>WY-98A吸附常数测定仪 | 2018年12月28日 |
| >仪器/仪表'>正压氧气呼吸器 | 2018年12月27日 |
| >仪器/仪表'>WTC瓦斯突出参数仪 | 2018年12月27日 |
| >仪器/仪表'>M-IV主动式瓦斯压力测定仪 | 2018年12月25日 |
| >仪器/仪表'>WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪 | 2018年12月25日 |
| >仪器/仪表'>钻孔瓦斯涌出初速度测定仪 | 2018年12月15日 |
| >仪器/仪表'>DGC井下瓦斯解吸仪 | 2018年12月15日 |
| >仪器/仪表'>MDY-350全自动真密度仪 | 2018年12月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关