# 壁挂外夹插入管段式超声波流量计

| 产地： | 辽宁 大连 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年3月15日 |
| 产品名称： | 壁挂外夹插入管段式超声波流量计 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

壁挂外夹插入管段式超声波流量计 固定分体式超声波流量计广泛应用于各种工业现场中液体的在线流量计量。主机分为壁挂标准型，壁挂防爆型，盘装型和本地显示型；传感器可以选配外敷式、插入式、管段式等，以满足用户各种不同现场的使用需要。可广泛适用于石油化工、冶金、电力、水利、自来水公司、能源监测等几乎所有液体的在线计量与系统监测，实现各类流体的流速、流量、累积量及热量的计量与检测。 测量精度：优于1.0%； 重 复 性：优于0.2%； 测量周期：500ms (每秒2次，每个周期采集128组数据)； 工作电源：85~220VAC或隔离24VDC/8~30VDC； 显 示：2×10背光型汉字液晶显示器；可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速等； 操 作：4×4轻触键盘 最大流速：64m/s（流速分辨率0.001m/s）； 信号输入： ◇ 3路4-20mA模拟输入，精度0.1%；可输入温度、压力、液位等信号； ◇ 2路三线制PT100铂电阻；实现热量测量； 信号输出： ◇ 1路隔离RS485输出； ◇ 1路4-20mA或0-20mA输出； ◇ 1路隔离OCT输出（脉冲宽度6～1000ms之间可编程，默认200ms）； ◇ 1路继电器输出（脉冲宽度200ms）； 通讯协议：MODBUS协议、M-BUS协议、FUJI扩展协议，并兼容国内其他厂家同类产品的通讯协议； 其他功能： ◇ 自动记忆前512天，前128个月，前10年正/负/净累积流量； ◇ 自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加，可通过MODBUS协议读出； ◇ 可编程批量（定量）控制器，故障自诊断功能； ◇ 可通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级； 防护等级 ：传感器IP68，其余主机IP65 ； 防爆等级：EXdII BT4 (防爆型主机)

# 大连恒越测控科技有限公司

| 企业地址： | 北岗街民开巷 | 企业邮编： | 116000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18641133087 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 辽宁 大连 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 176973215@qq.com | 联系人： | 杨经理 |
| 企业全称： | 大连恒越测控科技有限公司 |

恒越测控科技有限公司致力于工控设备以及分析仪器等产品的研发、生产与销售。工控设备涉及流量、液位、温度、压力、速度、位置、频率、厚度、张力、相位等。分析仪器主要涉及环境监测以及石油化工等。

大连恒越测控科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>分体防爆式超声波液位计 | 2019年5月31日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>卡箍卫生型高精度智能电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >工业设备'>一体分体插入式大口径智能电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >工业设备'>电池供电型电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >仪器/仪表'>防爆式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>盘装式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>带打印功能便携式超声波流量计 | 2019年3月22日 |
| >仪器/仪表'>电池供电大口径超声波工业水表 | 2019年3月22日 |
| >仪器/仪表'>电池供电一体分体插入式智能电磁流量计 | 2019年3月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关