# 电池供电大口径超声波工业水表

| 产地： | 辽宁 大连 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年3月22日 |
| 产品名称： | 电池供电大口径超声波工业水表 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

冷热水流量测量电池供电大口径超声波工业水表 冷热水流量测量电池供电大口径超声波工业水表使用了具有50分贝动态范围的前置接收放大器，解决了原有产品小流量漂移问题。与机械式水表相比具有无任何活动部件，低始动流量，测量精度高，量程比宽，使用寿命长等特点。 冷热水流量测量电池供电大口径超声波工业水表使用位于LCD显示器左上角和右下角的两个磁性按键进行翻页操作，无需打开机壳，使用专用磁棒即可进行窗口浏览。现场如需要设参，需通过RS485串口使用我公司提供的二次仪表进行设参，也可以通过RS485连接计算机串口软件进行设参。 1.测量精度：1.0%～2.0%。 2.重 复 性：优于±0.5%。 3.测量周期：500ms～49秒；默认3秒。 4.采样次数：每个测量周期采样次数32组～128组可选（默认64组）； 5.显 示：本地96段液晶显示器，可显示正/负累积流量、瞬时流量、流速、工作状态；电池电量超声波信号强度与信号质量等44个窗口内容。 6.可选输出： ◇ 1路USART(TTL)输出； ◇ 1路RS485输出（可选内部锂电池供电或外部直流电源供电） ◇ 2路隔离OCT输出（脉冲宽度6×1000ms之间可编程，默认200ms）； ◇ 1路双向串行外设通用接口，可以直接通过串联的形式连接多个外部设备：4-20mA模拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机等（需外接电源，不推荐使用，如需要时建议选用一体式流量计） 7.可选输入：两路PT1000铂电阻； 8.通信协议：MODBUS协议、M-BUS协议、FUJI扩展协议，并兼容国内其他厂家同类产品的通讯协议； 9.管段长度：与普通机械水表相同，可直接更换安装； 10.防护等级：IP68 11.流量传感器：管段式、外夹式、插入式可选（标准为管段式）

# 大连恒越测控科技有限公司

| 企业地址： | 北岗街民开巷 | 企业邮编： | 116000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18641133087 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 辽宁 大连 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 176973215@qq.com | 联系人： | 杨经理 |
| 企业全称： | 大连恒越测控科技有限公司 |

恒越测控科技有限公司致力于工控设备以及分析仪器等产品的研发、生产与销售。工控设备涉及流量、液位、温度、压力、速度、位置、频率、厚度、张力、相位等。分析仪器主要涉及环境监测以及石油化工等。

大连恒越测控科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>分体防爆式超声波液位计 | 2019年5月31日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>卡箍卫生型高精度智能电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >工业设备'>一体分体插入式大口径智能电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >工业设备'>电池供电型电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >仪器/仪表'>防爆式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>盘装式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>带打印功能便携式超声波流量计 | 2019年3月22日 |
| >仪器/仪表'>电池供电一体分体插入式智能电磁流量计 | 2019年3月15日 |
| >仪器/仪表'>壁挂外夹插入管段式超声波流量计 | 2019年3月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关