# 带打印功能便携式超声波流量计

| 产地： | 辽宁 大连 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年3月22日 |
| 产品名称： | 带打印功能便携式超声波流量计 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

带打印功能便携式超声波流量计 超声波流量计是以“时差法”为原理，测量封闭管道内各种液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术，使流量仪表更能适应工业现场的环境，计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平，可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。 便携式超声波流量计，适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量。具有操作简单、测量精度高、一致性好、可即时打印、电池供电时间长、可实现热量测量等特点。 1.测量精度：优于1.0% 2.重 复 性：优于0.2% 3.测量周期：500ms (每秒2次，每个周期采集128组数据)； 4.工作电源：220VAC （标配），110VAC （可选） 5.电 池：内置镍氢充电电池，充足后可持续工作24小时) 6.安装方式：外敷式安装，操作简单，方便； 7.操 作：4×4+2键盘；带充电指示灯； 8.显 示：2行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等； 9.信号输出：隔离RS485 通讯协议：MODBUS协议、M-BUS协议、FUJI扩展协议，并兼容国内其他厂家同类产品的通讯协议； 10.打印输出：内置热敏一体式打印机，可实现实时或定时打印； 11.热量功能：PT100外夹式铂电阻，实现热量测量；（选配） 12.其他功能：自诊断，提示当前工作状态是否正常 13.体 积 ：210×200×100mm 14.重 量 ：2.5kg

# 大连恒越测控科技有限公司

| 企业地址： | 北岗街民开巷 | 企业邮编： | 116000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18641133087 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 辽宁 大连 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 176973215@qq.com | 联系人： | 杨经理 |
| 企业全称： | 大连恒越测控科技有限公司 |

恒越测控科技有限公司致力于工控设备以及分析仪器等产品的研发、生产与销售。工控设备涉及流量、液位、温度、压力、速度、位置、频率、厚度、张力、相位等。分析仪器主要涉及环境监测以及石油化工等。

大连恒越测控科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>分体防爆式超声波液位计 | 2019年5月31日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>卡箍卫生型高精度智能电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >工业设备'>一体分体插入式大口径智能电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >工业设备'>电池供电型电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >仪器/仪表'>防爆式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>盘装式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>电池供电大口径超声波工业水表 | 2019年3月22日 |
| >仪器/仪表'>电池供电一体分体插入式智能电磁流量计 | 2019年3月15日 |
| >仪器/仪表'>壁挂外夹插入管段式超声波流量计 | 2019年3月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关