# 消防信号蝶阀XD371X-16Q

| 产地： | 天津 津南小站镇营盘圈村营新道 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年4月30日 |
| 产品名称： | 消防信号蝶阀XD371X-16Q |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

产品简介： 本蝶阀适用在石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶炼、能源等系统管路上。可在多种腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体及固体粉末管线和容器上作为调节和截流设备使用。特别广泛用于高层建筑消防系统及其它需要显示阀门开关状态的管线系统上。 产品特点： 1.小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。 2.结构简单，紧凑，90°回转启闭迅速。 3.操作扭矩小，省力轻巧。 4.流量特性趋于直线，调节性能好。 5.启闭实验次数多达数万次，寿命长。 6.达到完全密封，气体实验泄漏为零。 7.选择不同零部件材质，可适用于多种介质。 8.凡使用闸阀、截止阀、旋塞、胶管阀及隔膜阀的管路，特别在高层建筑消防及需要显示阀门开关状态的管线系统上，均可用该阀替换。 性能规范： 公称通径：50-250mm 公称压力：1.0-1.6MPa 适用温度：-15~+150℃ 适用介质：淡水、污水、还是、空气、蒸汽、食品、药品等 微动开关容量：AC 220V 1A DC 30V 0.5A 工作原理： 1本信号蝶阀由蜗轮蜗杆传动装置驱动轴及蝶板实现启闭和控制流量。 2.选装蜗轮蜗杆传动装置手轮，是蝶板达到启闭机调节流量的目的，手轮顺时针方向旋转为阀门关闭。 3.蜗轮蜗杆传动装置箱体内社会微动开关有两种形式： （1）在传动装置箱体内设有开向、关向两个微动开关，分别在阀门全开和关闭时动作接通控制室“阀开”“阀关”指示灯电源，使之准确显示阀门开关状态。 （2）在传动装置箱体内只设关向微动开关（蝶板全关闭位置为0°）。当蝶板有0~40°位置时微动开关动作，输出阀门关闭信号，40~90°位置时另一对常闭触点可输出阀门打开信号 。可调整压触微动开关的凸轮，显示蝶板所处的不同位置。 本厂宗旨：以品牌和质量吸引顾客，以精湛的技术征服市场，以专业化一体服务社会，以人才优势确保长远发展。热忱欢迎各界新老用户来人，来电，来函垂询洽谈订货。本厂信守合同，按期交货。

# 天津市塘正阀门有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 天津 津南小站镇营盘圈村营新道 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1240936285@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 天津市塘正阀门有限公司 |

未填写

天津市塘正阀门有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>法兰式金属硬密封蝶阀 D343H | 2019年5月8日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>对夹式金属硬密封蝶阀 D373H | 2019年5月8日 |
| >通用零部件'>消防沟槽信号蝶阀XD381X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>消防沟槽蝶阀D381X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>手柄沟槽蝶阀D81X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>蜗轮法兰蝶阀D341X-10/16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>手动法兰蝶阀D41X-10/16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>蜗轮对夹式蝶阀D371X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>手柄对夹式蝶阀D71X-16Q | 2019年4月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关