# 对夹式金属硬密封蝶阀 D373H

| 产地： | 天津 津南小站镇营盘圈村营新道 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年5月8日 |
| 产品名称： | 对夹式金属硬密封蝶阀 D373H |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

产品简介： 我公司引进国外先进技术的基础上，采用精密的三层偏心多层金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425℃的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作为调节流量和截断流体适用。阀座与蝶板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，适用寿命长，本阀均由双向密封功能，产品符合国家GB/T13927阀门压力试验标准。 产品特点： 1.本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越关越紧的密封功能。 2.密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封盒弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀，使用寿命长等特点。 3.蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。 4.大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻销。 5.本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任意方向安装。 6.驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。 执行标准： 制造标准：JB/T 8527 法兰标准：GB 9113 结构长度标准：GB12221 检验标准：GB/T 13927 性能规范： 公称压力：1-1.6MPa 密封试验：1.1-4.76MPa 强度试验：1.5-2.4MPa 适用温度：碳钢：-29~+425℃ 不锈钢：-40~+650℃ 适用介质：水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 主要零部件材料： 阀体：WCB,QT450-10,Q235,合金钢、不锈钢等 阀轴：合金钢、不锈钢 密封圈：不锈钢复合多层次 填料：柔性石墨或盘根 阀座：不锈钢、钴基硬质合金 阀杆：不锈钢 本厂宗旨：以品牌和质量吸引顾客，以精湛的技术征服市场，以专业化一体服务社会，以人才优势确保长远发展。热忱欢迎各界新老用户来人，来电，来函垂询洽谈订货。本厂信守合同，按期交货。

# 天津市塘正阀门有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 天津 津南小站镇营盘圈村营新道 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1240936285@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 天津市塘正阀门有限公司 |

未填写

天津市塘正阀门有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>法兰式金属硬密封蝶阀 D343H | 2019年5月8日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>消防信号蝶阀XD371X-16Q | 2019年4月30日 |
| >通用零部件'>消防沟槽信号蝶阀XD381X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>消防沟槽蝶阀D381X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>手柄沟槽蝶阀D81X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>蜗轮法兰蝶阀D341X-10/16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>手动法兰蝶阀D41X-10/16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>蜗轮对夹式蝶阀D371X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>手柄对夹式蝶阀D71X-16Q | 2019年4月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关