# XSDAL多通道数字式位移控制仪表

| 产地： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年5月9日 |
| 产品名称： | XSDAL多通道数字式位移控制仪表 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

一、产品简介 图片关键词 XSDAL系列仪表，2~4路模拟量输入同时显示，最多4路隔离变送，8点报警。可与各娄模拟量输出的传感器、变送器配合，完成温度、压力、流量、液体、成分以及力和位移等物理的测量、变换、显示、传送和控制。具有多种通道间运算方式，如加、减、比较等，并可针对运算结果进行变送和报警。 二、选型XSD仪表选型内容代码及说明XSD/外形尺寸 A－160*80*105或80*160*105（W*H*L） 面板形式(显示的颜色可按定货要求) H横式全数字显示（红色） S竖式全数字显示（红色） G竖式双数字+双光柱显示（限2通道仪表），1通道绿色，2通道红色 2通道仪表 3通道仪表 4通道仪表 顺序表示第1、2、3、4通道的输入信号（其它输入信号，订货时说明） E:热电偶K、S、R、N、E、J、T或辐射感温计 R:热电阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 I:直流电流（4~20）mA、(0~10)mA或(0~20)mA V:直流电压（0~5）V、（1~5）V M:mV信号（订货注明范围） W电位器 L远传压力表报警点数量（注1） T0：无报警 T1－T4：1~4点报警 变送输出1（注2） （独立供电，全隔离。10位 D/A，误差小于±0.5%或12位D/A，误差小于±0.2%） A0无输出 A1电流输出：4~20mA、0~10mA、0~20mA A2电压输出：0~5V、1~5V A3电压输出0~10V A4其它输出 变送输出2（注2）（独立供电，全隔离。10位 D/A，误差小于±0.5%或12位D/A，误差小于±0.2%） A0:无输出 A1:电流输出：4~20mA、0~10mA、0~20mA A2:电压输出：0~5V、1~5V A3:电压输出0~10V A4:其它输出 外供电源 （3、4通道仪表无外供电源） （2 通道仪表带外供电源时只能2点报警） B0:无外供电源 B1:外供24VDC B2:外供12VDC B3:外供精密电压源 B4:外供精密恒流源 B5其它 通讯接口:（独立供电，全隔离，2400vps~19200bps，仪表地址0~99） S0:无通讯接口 S1:RS－232接口 S2:RS－485接口 V0:220VAC V1:24VDC V2:12VDC P带打印功能 N:非标功能 XSDAL仪表选型内容代码及说明 XSDAL/外形尺寸A－H:160*84*182（W*H*L） 通道数 2通道仪表 3通道仪表 4通道仪表 顺序表示第1、2、3、4通道的输入信号（其它输入信号，订货时说明） E:热电偶K、S、R、B、N、E、J、T R:热电阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 I:直流电流（4~20）mA、(0~10)mA或(0~20)mA V:直流电压（0~5）V、（1~5）V M:mV信号（订货注明范围） 报警点数量 T0：无报警 T1－T4：1~4点报警变送输出数量（独立供电、全隔离） A:A1-A4:1-4路变送 外供电源 B0:无外供电源 B1:外供24VDC，误差小于±5%，50mA B2:外供12VDC，误差小于±5%，50mA B3:外供精密电压源 B4:外供精密恒流源 B5其它（订货时注明） 通讯接口（独立供电，全隔离，2400vps~19200bps，仪表地址0~99） S0无通讯接口 S1:RS－232接口 S2:RS－485接口 仪表电源 V0:220VAC V1:24VDC V2:12VDC 打印功能（不带可省略） （带硬件时钟） P带打印功能 N非标功能 注1：1、2通道的仪表无外供电源和变送输出时，可4点报警，否则只能2点 2、3、4通道的仪表只能2点报警 注2：1、2通道的仪表选择2路变送器，只能带2个点报警 2、3、4通道的仪表变送和通讯只能先其一 注3、：按使用要求，包括运算，增加运算结果显示等。

# 广州铭鸿自动化仪表有限公司

| 企业地址： | 广州市番禺区石基镇前锋工业园 | 企业邮编： | 510665 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 020-29807877 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 020-29807878 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gd-minbo.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | fhku938@163.com | 联系人： | 蔡世威 |
| 企业全称： | 广州铭鸿自动化仪表有限公司 |

广东流量计 广州流量计 微型流量计 高精度流量计 液位计 物位料位计 记录仪 分析仪表 压力差压力变送器厂家

广州铭鸿自动化仪表有限公司 生产制造的其它产品：

| >散热/制冷设备'>磁致伸缩线性位移（液位）传感器 | 2021年2月28日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>智能电磁流量计 | 2019年7月3日 |
| >仪器/仪表'>智能巡检仪XSLC-16V0 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSD4智能多通道显示控制仪 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSD2多通道仪表控制调节仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSEW单通道热工表数显仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSK检测控制仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>速度应变传感器XSB5称重仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>CHB力值显示控制仪 | 2019年5月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关