# 卡箍卫生型高精度智能电磁流量计

| 产地： | 辽宁 大连 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年5月17日 |
| 产品名称： | 卡箍卫生型高精度智能电磁流量计 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

卡箍卫生型高精度智能电磁流量计 卫生型电磁流量计采用了新型的卫生型衬里材料和衬里工艺，符合食品行业的卫生要求，同时采用了不锈钢外壳及不锈钢卡箍连接，方便电磁流量计的快速拆卸、清洗，使电磁流量计在使用过程中不易被污染，且能有效防止测量流体残余物在测量管中的堆积，可广泛应用于矿泉水、酱油、果酱、啤酒、果汁、米酒、牛奶等食品的生产制造过程及卫生、化工等领域。 1.流速：0.01m/S-15m/S 2.供电：220VAC或24VDC；电池供电型电磁流量计拥有 3.6V内置锂电池供电，连续工作时间大于5年 3.显示：LCD液晶背光显示屏 4.精度：0.3%-0.5% 5.流体电导率：5μs/cm 6.压力等级：0.6MPa-4.0MPa,其他压力可定制 7.信号输出：4-20mA, RS485, 脉冲输出，报警信号输出 8.通讯协议：MODBUS; HART, PROFIBUS协议可选 9.功耗：小于20W 10.环境湿度：5%-95% 11.环境温度：-10~60℃ 12.衬里：聚四氟乙烯，聚氟合乙烯，聚全氟乙丙烯，局铝锭橡胶，聚氨酯橡胶可选，其他可定制 13.信号电极：固定式，刮刀式 14.电极材质：不锈钢，哈氏合金B, 哈氏合金C，钛，钽，铂铱合金，不锈钢涂覆碳化钨 15.连接方式：国标法兰 16.防护等级：IP65或IP68 17.分体式电缆长度：标配10米，更长可定制

# 大连恒越测控科技有限公司

| 企业地址： | 北岗街民开巷 | 企业邮编： | 116000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18641133087 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 辽宁 大连 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 176973215@qq.com | 联系人： | 杨经理 |
| 企业全称： | 大连恒越测控科技有限公司 |

恒越测控科技有限公司致力于工控设备以及分析仪器等产品的研发、生产与销售。工控设备涉及流量、液位、温度、压力、速度、位置、频率、厚度、张力、相位等。分析仪器主要涉及环境监测以及石油化工等。

大连恒越测控科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>分体防爆式超声波液位计 | 2019年5月31日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>一体分体插入式大口径智能电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >工业设备'>电池供电型电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >仪器/仪表'>防爆式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>盘装式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>带打印功能便携式超声波流量计 | 2019年3月22日 |
| >仪器/仪表'>电池供电大口径超声波工业水表 | 2019年3月22日 |
| >仪器/仪表'>电池供电一体分体插入式智能电磁流量计 | 2019年3月15日 |
| >仪器/仪表'>壁挂外夹插入管段式超声波流量计 | 2019年3月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关