# 分体防爆式超声波液位计

| 产地： | 辽宁 大连 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年5月31日 |
| 产品名称： | 分体防爆式超声波液位计 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

超声波液/物位计为非接触式液/物位测量仪表，是利用超声波反射原理来检测液位或料位的。相对于传统接触式液/物位测量仪表，非接触式液/物位计有很大的优势，比如与被测介质不接触，免维护性很强，不受介质的粘稠度、腐蚀性的影响，对具用强腐蚀性的酸液、碱液或粘稠的、混浊的，或含有杂质的液体的物位测量，测量精度高。超声波液/物位计几乎适用于所有近于常温常压的工业环境，包括液位和料位的测量。仪表由超声波探头及主机构成，可广泛应用于化工、电力、冶金、石油等行业的液位和料位测量，如各种水池，水罐，钻井，泥浆池、储油罐，泵房、沉淀池，原料罐、固体原料仓以及各种化学原料的容器等。 技术参数： 1.测量范围:0-5m，0-10m，0-15m，0-20m，0-25m 2.盲 区:0.25m-0.8m（视测量范围而定） 3.测量精度:±0.3% FS*（标准条件*） 4.分 辨 率:1mm 5.仪表显示:LCD液晶屏，中英文可选。可同时显示液位（物位），距离，回波，历史曲线，电流 6.供电电压:12-36VDC/80mA或85-265VAC/5W 7.模拟输出:4-20mA/bit12电流输出/负载小于500欧姆 8.数字输出:RS485/MODBUS-RTU 9.开关量输出:4路 10.电气接口:PG11防水接头 11.过程接口:G2（可定制G1 1/2） 12.变送器材质:ABS工程塑料 13.探头材质:普通防水ABS/耐腐蚀ETFE/定制聚四氟乙烯PTFE探头 14.环境温度:-20℃~60℃ 15.防水等级:IP65(常年处在潮湿的环境下，建议在防水接头仪表盖缝处涂玻璃胶) 16.过程温度-40℃~90℃（超过70℃时需在订货时注明要求） 17.过程压力：0.8~3Bar/海拔小于2000米 产品特点： *采用ABS防水外壳，分体安装，防护等级IP65； *自动检测现场电气干扰，并进行干扰抑制； *可显示液位，距离，回波波形，历史曲线； *内部集成温度传感器，实时对声波进行温度补偿； *提供报警电流输出，可防止液位进入盲区或超出量程； *自带4-20mA电流模拟，液位模拟，RS485 通信测试等功能 *自带按键，可现场设参，也可以通过RS485进行远程设参； *可选择中英文显示，也可选择米，英尺； *所有输入输出都有过压过流保护； *非接触测量，寿命长

# 大连恒越测控科技有限公司

| 企业地址： | 北岗街民开巷 | 企业邮编： | 116000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18641133087 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 辽宁 大连 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 176973215@qq.com | 联系人： | 杨经理 |
| 企业全称： | 大连恒越测控科技有限公司 |

恒越测控科技有限公司致力于工控设备以及分析仪器等产品的研发、生产与销售。工控设备涉及流量、液位、温度、压力、速度、位置、频率、厚度、张力、相位等。分析仪器主要涉及环境监测以及石油化工等。

大连恒越测控科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >工业设备'>卡箍卫生型高精度智能电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>一体分体插入式大口径智能电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >工业设备'>电池供电型电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >仪器/仪表'>防爆式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>盘装式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>带打印功能便携式超声波流量计 | 2019年3月22日 |
| >仪器/仪表'>电池供电大口径超声波工业水表 | 2019年3月22日 |
| >仪器/仪表'>电池供电一体分体插入式智能电磁流量计 | 2019年3月15日 |
| >仪器/仪表'>壁挂外夹插入管段式超声波流量计 | 2019年3月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关