# 地磅

| 产地： | 广西 南宁 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年6月5日 |
| 产品名称： | 地磅 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

【产品简述】 SCS系列电子汽车衡是我公司第四代汽车衡，采用U型钢桥梁设计结构，整体结构好，钢性强，工艺性好，遇横向力不易变形。秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组合成多种规格。 【汽车衡规格参数】 《》宽度系列：2.2m 2.5m 3m 3.2m 3.4m 《》长度系列：5m 6m 7m 8m 9m 10m 12m 14m 16m 18m 20m 21m 24m 《》准确度等：III 《》zui大称量：10T/20T/30T/40T/50T/60T/80T/100T/120T/150T 《》汽车衡适用范围：各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单 《》电气部分具有模拟式和数字式两种配置 《》无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式 《》多种防爆模式可选 《》提供OEM、ODM制作 《》全部设计过程均采用计算机辅助设计，大量应用zui新进的应力及结构设计分析软件 【汽车衡技术参数】 电子汽车衡地磅称重范围 : 30t~150t 汽车衡设备电源：220V~ 50Hz 计量精度 : OIML Ⅲ准确度 电子汽车衡传感器工作温度：-30℃ ～ 70℃ 秤台规格：国标Q235模块结构系列碳钢秤台，多单元组合 输出方式：接线盒连接高精度传感器 、XK3190系列显示仪表显示 【汽车衡的配置】 《》高强度整体秤台（分段式） 《》高精度桥式称重传感器（数字模拟可选） 《》XK3190-A9 系列称重显示仪表（微型打印） 《》全不锈钢防浪涌防水接线盒 . 选配： 1、打印机（松下、爱普生针式打印机、P1131快速针式打印机） 2、大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸） 3、称重管理软件 4、UPS不间断电源 【电子地磅的基础】 电子地磅选址：地磅的安装位置应有良好的排水通道,不会因暴雨或山洪而淹没地磅,对于浅基坑,更应设置排水通道。另外,地磅两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度。 汽车衡/地磅磅房：磅房应该靠近地磅,以便放置称重仪表,或者是计算机、打印机等设备,另外,要保证司磅员还可以与驾驶员、传递司秤单、确保汽车上秤、识别车牌号检查货物等等。 广西正升衡器选购小贴士：客户在选购汽车衡时，不应只着眼购买时的「价格」，还应必须留意汽车衡的「价值」，这包含了使用这产品的生命周期长短、维护成本、因磅秤损坏无法使用而产生的经济损失等

# 广西正升衡器商贸有限公司

| 企业地址： | 南宁市安吉大道卢仙岭路28号西津电商物流市场A区9栋5-6号（安津五金机电市场停车场旁） | 企业邮编： | 530001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18977163163 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0771-3868219 | 公司所在地： | 广西 南宁 |
| 公司网站： | http://www.gxzshq.com/ | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 13211353636@163.com | 联系人： | 朱新华 |
| 企业全称： | 广西正升衡器商贸有限公司 |

广西正升衡器有限公司是一家生产销售与维修各类衡器的专业公司。公司主营产品：工业秤、电子地磅、电子秤台秤、电子吊秤、叉车秤、皮带秤、包装秤、高精密电子天平、分析天平、静态和动态汽车衡等各种工业、商业电子秤。

广西正升衡器商贸有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>40吨电子地磅 | 2019年6月2日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>电子地磅/汽车衡 | 2019年6月1日 |
| >仪器/仪表'>电子汽车衡 | 2019年5月30日 |
| >仪器/仪表'>30吨电子汽车衡 | 2019年5月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关