# 轻便式多功能强光灯

| 产地： | 浙江 温州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年6月10日 |
| 产品名称： | 轻便式多功能强光灯 |
| 产品分类： | 工业用品 其它 |

轻便式多功能强光灯适用范围： 铁路、电业、油田、冶金、石化企业夜间野外作业、货场装卸、巡查检修、事故抢修、隧道、地铁、洞穴施工等高亮度照明及其他工作现场提供移动照明。 轻便式多功能强光灯性能特点： ◆ 造型美观、操作简单方便，可采用手提、台面放置、磁力吸附、吊挂照明等多种方式；灯头可任意在120度内调节照射角度。 ◆ 特制镍氢电池组无记忆、无污染、容量高、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随时充放电。 ◆ 选用特殊气体放电光源，发光效率高，光通量为27001m，是同功率卤素灯泡的5倍，照度是100W卤素灯泡的3倍；灯泡寿命达到10000小时，是普通卤素灯泡的5-10倍，连续放电时间超过3.5小时；在相同亮度指标下，所消耗的电量只是普通卤素灯的15%；而且发热量小，更加安全可靠。 ◆ 精密的结构、特制合金和防弹胶材料，能确保产品经受强力碰撞和冲击；密封性好，可抵御风浪、暴雨侵袭。 ◆ 充电器采用专用充电管理芯片控制，高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。 轻便式多功能强光灯技术参数： 序号 参数名称 单位 数值 1 额定电压 V 12 2 额定容量 Ah 8 3 灯泡 工作电压 V 12 额定功率 W 24 光通量 lm 2700 平均使用寿命 h 10000 4 连续放电时间 h 3.5 5 充电时间 h 8 6 电池使用寿命 循环 约1000 7 外形尺寸 高 mm 290 直径Ø 114 8 重量 kg 3.78 品质保证： 感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用(灯泡保用1年)，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费） 防护等级：IP65

# 乐清市齐盛电器有限公司

| 企业地址： | 乐清市雁荡镇上林村新兴路 | 企业邮编： | 325600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18957739375 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 浙江 温州 |
| 公司网站： | www.qishengdianqi.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3533609011@qq.com | 联系人： | 张正益 |
| 企业全称： | 乐清市齐盛电器有限公司 |

乐清市齐盛电器有限公司是一家以照明电器、防爆电器、照明灯具为主导，集制造、加工和销售服务为一体的自营科技型企业，承接各类照明工程项目，为所有客户提供专业化的照明解决方案。公司坐落于国家AAAAA级地质公园雁荡山，注册资金50万元，员工人数50余人，工厂面积1600平方米。

乐清市齐盛电器有限公司 生产制造的其它产品：

| >其它'>IW5130A/LT微型防爆头灯 | 2019年6月5日 |
| --- | --- |
| >其它'>SW2180防爆LED棒管灯 | 2019年5月31日 |
| >五金工具'>IW5130/LT强光防爆头灯 | 2018年7月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关