# 环氧云铁中间漆中涂涂料

| 产地： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年6月11日 |
| 产品名称： | 环氧云铁中间漆中涂涂料 |
| 产品分类： | 化工 其它 |

WB-842环氧云铁中间漆 组成、 由环氧树脂、聚酰胺树脂、灰色云母氧化铁、增稠剂等组成的双组份防锈漆。 主要特性 在富锌底漆和钢铁的喷锌层上具有优良的附着力和封闭性能 在经适当处理的镀锌钢材上具有良好的附着力 在喷砂钢铁上具有优异的附着力 能用于大气和水下钢铁设施 对工业和化学大气有较好的耐候性 具有良好的耐磨性 与后道漆膜具有良好的层间附着力。既能与两罐装的环氧型、聚氨酯型和氯化橡胶型等涂料配套 , 也能与醇酸、酚醛等传统型漆进行配套 漆膜在长时间内能保持良好的抗冲击性和柔韧性 具有优异的耐久性 用途 可作为环氧富锌底漆、无机锌底漆等高性能防锈漆的中间层漆 , 以增强整个涂层的保护性能;可以作为钢铁上金属喷锌层或镀锌钢铁表面的封闭涂层 ; 也可直接涂装在喷砂处理的钢铁表面作防锈底漆之用。 颜色及外观：灰色、无光。 基本参数：密度约 136g/cm3( 混合后 ) 干膜厚度 50~100um 湿膜厚度 110~120um 理论用量 150~300g/m2 闪点 甲组份 ( 基料 )27 °C 乙组份 ( 固化剂 )27 °C 干燥时间 (25 °C ) 表干≤ 2h 实干≤ 24h 完全固化 7d 复涂间隔时间 底材温度 5°C 20°C 30°C 最 短 48h 24h 16h 最 长 三个月 配比 甲组份 : 乙组份 =45:1( 重量比 ) ( 如需添加稀释剂 , 应在甲、乙两组份混合之后才能加入 ) 熟化时间 (20 °C )30min 适用期 (20 °C )8h 建议涂装道数： 无气喷涂一道 , 刷涂或滚涂二 ~ 三道 , 膜厚 100um 左右。 前道配套用漆： WB-702 环氧低锌车间底漆( 或直接涂装在除锈质量达到 Sa25 级的钢铁表面上 ) 后道配套用漆 ： 环氧面漆、氯化橡胶面漆、醇酸面漆、聚氨酯面漆、环氧沥青防锈漆、酚醛面漆等。 表面处理： 涂有锌粉底漆的钢铁：除净所有的油污、杂物和锌盐 镀锌钢材 : 以弹性砂轮片除净所有的油污、杂物和锌盐用；如用于水下部位则必须采用轻扫喷砂进行表面处理。 钢铁 : 喷砂处理至 Sa25 级。 涂有车间底漆的钢材 : 采用轻扫喷砂或风动工具进行二次除锈、除锈质量达 St3 级。 涂装方法 无气喷涂：稀释剂 H06 稀释剂 稀释量 0-10%( 以油漆重量计 ) 喷嘴口径约 0.4~05mm 喷出压力20-25MPa( 约200-250kg/cm2) 空气喷涂：稀释剂 H06 稀释剂 稀释量0-10%( 以油漆重量计 ) 喷嘴口径约 1.5~2.0mm 空气压力 03~0.4MPa(3~6kg/cm2) 滚涂/刷涂：稀释剂H06 稀释剂 稀释量：O-5%( 以油漆重量计 ) 清洗剂：H06 稀释剂 包装： 甲组份 ( 基料 )20L 桶装 18kg 乙组份 ( 固化剂 )4L 桶装 4.Okg 储藏期限：12个月

# 济宁卫士宝化工科技有限公司

| 企业地址： | 火炬北路40号北城国际 | 企业邮编： | 272300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15253793231 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： | www.jnwsb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | sgf5251@126.com | 联系人： | 郭经理 |
| 企业全称： | 济宁卫士宝化工科技有限公司 |

济宁卫士宝化工科技有限公司原系济宁市科技局所属企业。2004年底改制为股份公司。该公司集机械油漆、河北管道防腐漆、钛纳米油漆涂料、钢结构防腐漆、石墨烯重防腐漆、耐高温漆、环氧地坪漆、马路划线漆、塑料漆、导热漆、特种油漆的研制、生产、销售、施工于一体，承接各种大小地坪工程施工及止滑车道。

济宁卫士宝化工科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >其它'>丙烯酸脂肪族聚氨酯防腐漆涂料 | 2019年6月11日 |
| --- | --- |
| >其它'>氟碳树脂重防腐漆 | 2019年6月11日 |
| >其它'>200-800度℃有机硅耐高温漆 | 2019年6月11日 |
| >其它'>TT-300漆酚钛树脂重防腐漆涂料 | 2019年6月11日 |
| >树脂'>30%环氧富锌底漆 | 2019年6月11日 |
| >涂料'>凉凉胶隔热防腐油漆 | 2018年1月31日 |
| >涂料'>液态无溶剂环氧树脂防腐漆 | 2018年1月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关