# TT-300漆酚钛树脂重防腐漆涂料

| 产地： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年6月11日 |
| 产品名称： | TT-300漆酚钛树脂重防腐漆涂料 |
| 产品分类： | 化工 其它 |

漆酚酞树脂重防腐漆 组 成 由漆酚酞与环氧树脂改性共聚物、纳米级填料，颜料，助剂及醇类为主的混合溶剂配制而成的双组分特种重防腐漆漆。 主要特性 1 、室温固化、干燥快、节省能源。 2 、毒性小、对人体无过敏现象 3 、具有在热态环境中耐酸、碱及盐类等液体介质腐蚀。 4 、漆膜的机械度强度高、抗冲击性、柔韧性好 , 防锈性能优越。 用 途、 广泛用于石油、化工、化肥、化纤、农药、海洋化工、发电、供热等行业的管道、烟道、脱硫除尘装置、凝汽器、反应罐及油/水换热设备的防腐。 技术指标 项 目 指 标 试验方法 漆膜颜色及外观 样板色 ; 漆膜平整 GB/T1729-79 粘度（涂-4杯）/S 120 GB/T1723-79 细度/um ≤50 GB/T1724-79 干燥时间 表干 夏季0.5小时，冬季2小时 实干 24小时 附着力 级 1 GB/T1720-79 冲击强度 kg•cm 50 GB/T1732-79 柔韧性 mm ≤2 GB/T1731-79 硬度铅笔墨硬度大于 H 铅笔硬度计 防护性能 湿热试验 21天 甲法 耐盐水性 144小时通过 甲法 表面电阻 106-109 Ω GB/T16906-1997 耐热性200℃ 96h无脱落现象 耐酸性20%H2SO4 144h漆膜无脱落现象 GB/T1733-93 耐碱性20%NaOH 144h漆膜无脱落现象 GB/T1732-93 涂装方法 喷涂、滚涂及刷涂等 使用方法 1、表面预处理 : 为了达到理想的涂装质量 ,涂装表面必须经机械或化学方法预处理 , 使表面清洁度达到 Sa2.5 级 , 即除去氧化皮、锈、油污、灰尘等脏物面露出金属光泽。 2、调漆 : 本涂料采用双组分包装 , 使用前应将两组分别搅匀 , 然后按组分 ( 底漆 ): 组分 ( 底漆固化剂 )=6:1( 重量比 ) ；（面漆）：（面漆固化剂）=5:1的比例称料混合 , 搅匀后 , 再静置 5-10分钟 , 即可使用。施工完毕 , 喷枪及工具设备及时用稀料清洗干净。 2、建议涂装厚度 底漆80μm，涂布2-3遍 面漆70μm，涂布2-3遍。 3、 施工环境要比较干燥 , 温度不应太低。最好在 10℃以上为宜。 4、 施工场地应保持良好的通风 , 并注意防火。 5、 本涂料验收的规格、包装、贮存、运输等均按同涂料的方法执行。 贮存稳定性 ： 一年 , 超过储存期。经检验合格仍可使用。 ( 允许粘度增加 , 只要用本涂料用的 TH861 稀料调配 , 达到所需要的粘度即可 ) 包装 甲组分底漆 24kg/桶 面漆 20kg/桶 乙组分4kg/桶

# 济宁卫士宝化工科技有限公司

| 企业地址： | 火炬北路40号北城国际 | 企业邮编： | 272300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15253793231 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： | www.jnwsb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | sgf5251@126.com | 联系人： | 郭经理 |
| 企业全称： | 济宁卫士宝化工科技有限公司 |

济宁卫士宝化工科技有限公司原系济宁市科技局所属企业。2004年底改制为股份公司。该公司集机械油漆、河北管道防腐漆、钛纳米油漆涂料、钢结构防腐漆、石墨烯重防腐漆、耐高温漆、环氧地坪漆、马路划线漆、塑料漆、导热漆、特种油漆的研制、生产、销售、施工于一体，承接各种大小地坪工程施工及止滑车道。

济宁卫士宝化工科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >其它'>丙烯酸脂肪族聚氨酯防腐漆涂料 | 2019年6月11日 |
| --- | --- |
| >其它'>氟碳树脂重防腐漆 | 2019年6月11日 |
| >其它'>200-800度℃有机硅耐高温漆 | 2019年6月11日 |
| >其它'>环氧云铁中间漆中涂涂料 | 2019年6月11日 |
| >树脂'>30%环氧富锌底漆 | 2019年6月11日 |
| >涂料'>凉凉胶隔热防腐油漆 | 2018年1月31日 |
| >涂料'>液态无溶剂环氧树脂防腐漆 | 2018年1月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关