# 氟碳树脂重防腐漆

| 产地： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年6月11日 |
| 产品名称： | 氟碳树脂重防腐漆 |
| 产品分类： | 化工 其它 |

氟碳防腐漆 组成 以四氟乙烯为主体，氟树脂与其它烯烃类物质加颜填料、助剂、催化剂等组成。 特性 氟涂料色彩鲜艳，漆膜饱满坚硬、耐磨、耐强酸、强碱、强盐、耐化工大气、工业大气，耐腐蚀，并且有良好的物理机械性能，防腐效果更佳，可达20年左右。 用途 广泛适用于桥梁、机械、船舶、海洋、化工、地埋管道，变压器、市政设施、飞行器、油缸内外壁、广告牌、高层建筑等。 技术指标 序号 项 目 技术指标 1 漆膜外观 漆膜光清、光亮平整、颜色可自选 2 细度 ＜40 3 粘度（秒） ＞80 4 柔韧性（mm） 1 5 硬度 0.7 6 固体含量 ＞50 7 干燥时间 表干hr ＜2 实干hr ＜24 8 附着力（级） 1-2 9 耐85%硫酸（72hr） 不起泡、不脱落 10 耐60%氢氧化钠（72hr） 不起泡、不脱落 11 60%盐水（72hr） 不起泡、不脱落 12 耐70#汽油（72hr） 不起泡、不脱落 施工注意事项 1、钢铁表面要进行除锈除油处理，达到St2标准。 2、非金属表面要去除灰尘、油污等，再用细砂打磨后进行涂漆。 3、本涂料为双组份，甲组：乙组=5：1熟化15分钟后使用。 4、氟涂料分底面相结合，先涂底层一道后，再涂面漆数道，一般防腐为一层底一层面，重要部位二层底二层面或二底三面，四面或五面均可。 5、采用喷涂，滚涂，刷涂均可。

# 济宁卫士宝化工科技有限公司

| 企业地址： | 火炬北路40号北城国际 | 企业邮编： | 272300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15253793231 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： | www.jnwsb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | sgf5251@126.com | 联系人： | 郭经理 |
| 企业全称： | 济宁卫士宝化工科技有限公司 |

济宁卫士宝化工科技有限公司原系济宁市科技局所属企业。2004年底改制为股份公司。该公司集机械油漆、河北管道防腐漆、钛纳米油漆涂料、钢结构防腐漆、石墨烯重防腐漆、耐高温漆、环氧地坪漆、马路划线漆、塑料漆、导热漆、特种油漆的研制、生产、销售、施工于一体，承接各种大小地坪工程施工及止滑车道。

济宁卫士宝化工科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >其它'>丙烯酸脂肪族聚氨酯防腐漆涂料 | 2019年6月11日 |
| --- | --- |
| >其它'>200-800度℃有机硅耐高温漆 | 2019年6月11日 |
| >其它'>TT-300漆酚钛树脂重防腐漆涂料 | 2019年6月11日 |
| >其它'>环氧云铁中间漆中涂涂料 | 2019年6月11日 |
| >树脂'>30%环氧富锌底漆 | 2019年6月11日 |
| >涂料'>凉凉胶隔热防腐油漆 | 2018年1月31日 |
| >涂料'>液态无溶剂环氧树脂防腐漆 | 2018年1月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关