# 耐磨热电阻

| 产地： | 安徽 滁州市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年6月12日 |
| 产品名称： | 耐磨热电阻 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

产品名称： 耐磨热电阻 产品型号： WZP-630N、WZP-230N等 产品特点： 1）压簧式感温元件，抗振性能好； 2）测温精度高； 3）机械强度高，耐压性能好； 4）进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定。 耐磨热电阻详细资料： 产品介绍： 一、概述 耐磨热电阻和耐磨热电偶一样都是电厂循环流化床锅炉、沸腾锅炉、粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头，窑尾,炉头罩及化工，冶炼等高温耐磨环境较为理想的高技术类专用产品，耐磨热电阻G系列博采众长，采用独特的工艺配方，在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属，金属陶瓷保护管，与市场上同类耐磨合金保护管相比，其使用寿命提高1-5倍。由于环境温度差、温控点过高、振动较大、鼓风机风速过高，磨损严重，造成温度测量非常困难，使用寿命很短暂，一般的耐磨合金只有10-90天就磨透损坏、烧弯、折断、造成热电阻损坏，给用户带来很大的损失和不必要的麻烦，我公司生产的G系列弥补了这个缺点。G系列抗冲刷耐磨热电阻经过数百厂家，每年近万次的使用，反应很好，在很多场合具有先同行的实力，完全可以同进口产品相媲美。该产品具有抗振、耐磨、耐腐蚀、灵敏度高、稳定性、准确性高、使用寿命长等优点，耐磨热电阻是目前电厂、水泥厂、化工冶炼厂等高温耐磨领域选温度测量热电阻。 二、工作原理 热电阻是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时，工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。 三、主要技术参数 电气出口：M20×1.5，NPT1/2 耐磨头硬度：HRC60-65 防护等级：IP65 绝缘电阻>100MΩ（常温下） 试验电压：500VDC 连接尺寸：M27×2 NPT3/4 精度等级：Ⅰ级 四、型号及规格 型号 分度号 测温范围℃ 公称压力 流速 规格 d L×L WRN-230N WRN2-230N K 0-800 ≤100MPa ≤100m/s Ф16 300×150 350×250 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 WRE-230N WRE2-230N E 0-600 WZP-230N WZP2-230N Pt100 -200～500 WRN-630N WRN2-630N K 0-800 ≤30MPa ≤80m/s Ф15 WRE-630N WRE2-630N E 0-600 WZP-630N WZP2—630N Pt100 -200～500 五、耐磨保护管类型及性能 类型 代号 性能特点 测量范围℃ 外径d(mm) 适用场合 不锈钢喷涂 NP 耐磨 0~800 Φ16，Φ22 水泥， 煤粉， 流化床， 沸腾炉， 水泥旋窑 不锈钢加强 Q 寿命延长 0~800 极限0~1050 Φ22~Φ30 硬质合金 NH10 耐磨、耐高温 0~1100 Φ16~Φ34 高温合金 NH12 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 0~1200 Φ20~Φ25 高温合金 NH13 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 0~1300 Φ22 高鉻铸铁 G 耐磨、耐腐、外径大 0~1050 Φ32~Φ38 六、耐磨热电阻的选型型谱 WZ 热电阻 WR 热电偶 感温元件 C Cu50(热电阻) P Pt100(热电阻) N 镍铬镍硅 K E 镍铬铜镍 E 连接形式 2 固定螺纹 3 活动法兰 4 固定法兰 6 固定螺纹锥形保护管 接线盒形式 2 防喷式 3 防水式 保护管直径 0 16 1 12 T Φ18、Φ20 Φ22、Φ25 Φ28、Φ32 客户定制 耐磨标示 NM 耐磨头材质 -SN 水泥厂专用 -DC 电厂专用 -LM 等离子喷涂 -CM 高鉻铸铁 -KM K氏合金 特殊材质

# 安徽久跃仪表有限公司

| 企业地址： | 天长市经济开发区28号 | 企业邮编： | 239300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0550-7514987 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0550-7514977 | 公司所在地： | 安徽 滁州市 |
| 公司网站： | http://www.jiuyueyb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3225951618@qq.com | 联系人： | 戴经理 |
| 企业全称： | 安徽久跃仪表有限公司 |

安徽久跃仪表有限公司座落于被誉为“仪表之乡”的安徽省天长市，交通便利，南接历史文化名城南京，东连旅游胜地扬州。我公司是集科工贸一体的企业，专门从事工业过程自动控制、智能仪器仪表、电线电缆研制、开发与生产，公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、机械、制药、造纸、酿酒、电力、网络通信、装备制造、建筑业、医疗卫生等行业。

安徽久跃仪表有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>带PT100远传双金属温度计 | 2019年6月14日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>万向型电接点双金属温度计 | 2019年6月14日 |
| >仪器/仪表'>高精确度涡轮流量计 | 2019年6月14日 |
| >仪器/仪表'>防腐耐高温电磁流量计 | 2019年6月14日 |
| >仪器/仪表'>对夹式涡街流量计 | 2019年6月14日 |
| >仪器/仪表'>汽轮机端面热电阻 | 2019年6月14日 |
| >仪器/仪表'>特种厂家防爆热电阻 | 2019年6月12日 |
| >仪器/仪表'>热套式热电偶 | 2019年6月12日 |
| >工业自动化装置'>铠装热电阻 | 2019年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关