# 特种厂家防爆热电阻

| 产地： | 安徽 滁州市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年6月12日 |
| 产品名称： | 特种厂家防爆热电阻 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

特种厂家防爆热电阻 产品名称： 防爆热电阻 产品型号： WZP-240、WZP-140等 产品特点： 1、压簧式感温元件，抗振性能好； 2、测量精确度高； 3、毋须补偿导线，节省费用； 4、进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定。 防爆热电阻详细资料： 产品介绍： 一、概述 工业用防爆热电阻作为温度测量和控制的传感器通常和显示仪表、记录仪表等配套使用直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸的0～500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。防爆热电阻的结构、原理与装配方式基本相同，主要区别是隔爆产品接线盒（外壳）在设计上采用高强度铝合金压铸而成，并具有足够的内部空间，壁厚和机械强度，橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时，其内压不会破坏接线盒，而由此产生的热能不能向外扩散--传爆.只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。 本公司生产的化工专用隔爆热电偶、热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备”标准设计制造，热电特性符合国际IEC标准，并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格。 二、工作原理 防爆热电阻是利用间隙隔爆原理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花，电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内，当腔内发生爆炸时，能通过接合面间隙熄火和冷却，使爆炸后的火焰和温度传不到腔外，从而进行隔爆。 三、主要特点 1、压簧式感温元件，抗振性能好； 2、测量精确度高； 3、毋须补偿导线，节省费用； 4、进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定。 四、主要技术参数 产品执行标准 IEC751 JB/T18622-1997 JB/T8623-1997 JB/T5518-91 五、常温绝缘电阻 热电阻在环境温度为15—35°C，相对湿度不大于80%，试验电压为10—100V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。 六、测量范围及允差 型 号 分 度号 测温范围 精度等级 允许误差 WZP Pt100 -200-+500 A级 ±(0.15+0.002) ltl B级 ±(0.30+0.005) ltl WZC Cu50 Cu100 -50-+100 --- ±(0.30+0.005) ltl 注：t为感温元件实测温绝对值。 七、取证一览表 防爆级别 防爆证号 认证机构 dIIB T4 GYB96451 NEPSI dIIB T4 GYB96452 NEPSI dII CT5 GYB98338 NEPSI dII CT5 GYB97198 NEPSI iaIICT6 GYB99413 NEPSI 注：NEPSI防爆 认证系国家级仪器仪表防爆安全监督检验站 八、防爆等级 防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为A 、B、C三级。 类别 级别 最大试验安全间隙（MESG）mm II A 0.9≤MESG B 0.5＜MESG＜0.9 C MESG≤0.5 九、防爆分组形式 十、电气设备类别 Ⅰ类——煤矿井下用电气设备 Ⅱ类——工厂用电气设备 十一、温度组别 温度组别按其外露部分允许最高表面温度分为T1～T6。 温度组别 允许最高表面温度℃ T1 450 T2 300 T3 200 T4 135 T5 100 T6 85 ●防爆级别 ●EXd II□T□ ●Exia II□T□ ●防护等级：IP65 十二、接线盒形式 十三、安装端子形式 十四、防爆热电阻型号命名方法 W 温度仪表 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Z 热电阻 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 感温元件材料 P C 铂 Pt 铜 Cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 偶丝对数 无 2 单支 双支 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 安装固定形式 1 2 4 5 7 8 9 无固定装置 固定螺纹 固定法兰 活络管接头式 直形管接头式 固定螺纹管接头式 活动螺纹管接头式 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 接线盒形式 4 防爆式 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 保护管直径 0 1 Φ16 Φ12 ¦ ¦ ¦ ¦ 工作端形式 G 变截面 ¦ W Z P 2 - 2 4 0 G 典型型号示例 十五、选型须知 1）型号 2）分度号 3）防爆等级 4）精度等级 5）安装固定形式 6）保护管材质 7）长度或插入深度 例例A：防爆热电阻，Pt100型，固定螺纹M27×2，防爆等级dⅡBT4级，保护管316，插 入深度300mm。BY-WZP-240，Pt100，L=450×300，dⅡBT4 温度变送器0.5级，保护管316，螺纹 M27×2。

# 安徽久跃仪表有限公司

| 企业地址： | 天长市经济开发区28号 | 企业邮编： | 239300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0550-7514987 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0550-7514977 | 公司所在地： | 安徽 滁州市 |
| 公司网站： | http://www.jiuyueyb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3225951618@qq.com | 联系人： | 戴经理 |
| 企业全称： | 安徽久跃仪表有限公司 |

安徽久跃仪表有限公司座落于被誉为“仪表之乡”的安徽省天长市，交通便利，南接历史文化名城南京，东连旅游胜地扬州。我公司是集科工贸一体的企业，专门从事工业过程自动控制、智能仪器仪表、电线电缆研制、开发与生产，公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、机械、制药、造纸、酿酒、电力、网络通信、装备制造、建筑业、医疗卫生等行业。

安徽久跃仪表有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>带PT100远传双金属温度计 | 2019年6月14日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>万向型电接点双金属温度计 | 2019年6月14日 |
| >仪器/仪表'>高精确度涡轮流量计 | 2019年6月14日 |
| >仪器/仪表'>防腐耐高温电磁流量计 | 2019年6月14日 |
| >仪器/仪表'>对夹式涡街流量计 | 2019年6月14日 |
| >仪器/仪表'>汽轮机端面热电阻 | 2019年6月14日 |
| >仪器/仪表'>热套式热电偶 | 2019年6月12日 |
| >仪器/仪表'>耐磨热电阻 | 2019年6月12日 |
| >工业自动化装置'>铠装热电阻 | 2019年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关