# 升降旋转机头吹膜机

| 产地： | 浙江 瑞安市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月13日 |
| 产品名称： | 升降旋转机头吹膜机 |
| 产品分类： | 包装/印刷 包装设备 |

用途特点： 用于吹制各种低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）和线型低密度聚乙烯（LLDPE）等塑料膜。广泛应用于液体包装、印刷复合、服装纺织包装、工业包装。挤出机的机筒、螺杆均采用优质复合钢，经氮化和精密加工。具有最佳的硬度和耐腐蚀性。辅机设平台式工作台、使操用更方便，并配置定泡圈。卷取装置双收双剖，其动力采用力矩电机，可保持适宜的张力，收卷整齐，换卷方便。 技术参数： 型号 H50 H55 H60 H70 螺杆直径 φ50 φ55 φ60 φ70 薄膜折径(mm) 100-600 200-800 300-1000 400-1200 薄膜单面厚度(mm) 0.008-0.06 0.008-0.06 0.008-0.06 0.008-0.06 最大产量(kg/h) 25-30 35-40 60-65 65-70

# 瑞安市红光机械有限公司

| 企业地址： | 温州市平阳县万全轻工业基地B13-1 | 企业邮编： | 325200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0577-65162277 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0577-65161779 | 公司所在地： | 浙江 温州 |
| 公司网站： | www.rahgjx.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | hgjx@rahgjx.com | 联系人： | 潘小红 |
| 企业全称： | 瑞安市红光机械有限公司 |

塑料机械系列;制袋机械系列;印刷机械系列;分切机械系列;粉碎机械系列;造粒机械系列;冲口机械系列;下料机械系列;吹膜机械系列;皮革机械系列;

瑞安市红光机械有限公司 生产制造的其它产品：

| >塑料'>双色吹塑薄膜机组 | 2018年8月13日 |
| --- | --- |
| >包装设备'>电脑控制高速双彩制袋机 | 2018年8月13日 |
| >包装设备'>电脑热切制袋机 | 2018年8月13日 |
| >包装设备'>电脑热封冷切制袋机 | 2018年8月13日 |
| >包装设备'>系列两层共挤旋转机头吹膜机组 | 2018年8月13日 |
| >包装设备'>凸版联体吹膜机组 | 2018年8月13日 |
| >包装设备'>PE塑料吹膜凹版印刷连线机 | 2018年8月13日 |
| >包装设备'>高速旋转机头吹膜机 | 2018年8月13日 |
| >包装设备'>PE高低压吹膜机 | 2018年8月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关