# 锡渣还原剂

| 产地： | 广东 深圳市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月28日 |
| 产品名称： | 锡渣还原剂 |
| 产品分类： | 化工 催化剂/化学助剂 |

锡渣还原剂 CB-18 2．适用范围: 本品主要添加于各种锡炉（手工波峰炉等）的焊料表面，将锡渣还原出可利用的锡焊料，同时可防止静态锡焊料表面发生氧化，使锡焊料的利用率大幅度提高。 3．主要成分: 本品由抗氧化剂和还原剂组成，均为碳水化合物，不含其它金属及无机元素。其中抗氧化剂和还原剂各占50%，本品经SGS检测符合ROHS规定。 4．技术参数: a﹑外观：白色或微带红色粘稠液体 b﹑密度（g/cm³）：1.17±0.05 c﹑使用效能：1KG CB-18锡渣还原剂可还原15～20KG锡渣，还原效率在90%以上，最佳可达98%，静态焊锡炉中防氧化效率达95%以上。 5．使用方法: 将CB-18锡渣还原剂均匀倒在熔融的锡炉（温度250℃左右）中的锡渣或焊锡表面，用一塑料棒或其它不熔于焊锡的金属刮片轻轻搅动锡渣，使其与还原剂充分接触，很快（＜5分钟﹚锡渣将消失仅存微少量碳化或粘性的有机材料的殘留，剩下的残留不用清除,待完全干掉后再清除,建议每两小时倒入100克进行还原,视锡渣量而定.

# 深圳市一通达焊接辅料有限公司

| 企业地址： | 宝安区松岗镇东方村立业路 | 企业邮编： | 518105 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-29720648 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 0755-27558503 | 公司所在地： | 广东 深圳市 |
| 公司网站： | http://www.sz-etong.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | et_sales@163.com | 联系人： | 张先生 |
| 企业全称： | 深圳市一通达焊接辅料有限公司 |

SMT贴片红胶、有铅锡膏、无铅锡膏、低温锡膏、锡渣还原剂、锡渣还原粉, 助焊膏、助焊剂，底部填充胶，BGA锡球，手工贴片机，手动点胶机。

深圳市一通达焊接辅料有限公司 生产制造的其它产品：

| >有色金属'>无铅锡球 | 2018年7月28日 |
| --- | --- |
| >有色金属'>BGA锡球 | 2018年7月28日 |
| >金属丝网'>GOOT助焊膏 | 2018年7月28日 |
| >金属丝网'>GOOT吸锡线 | 2018年7月28日 |
| >催化剂/化学助剂'>助焊膏 | 2018年7月28日 |
| >催化剂/化学助剂'>AMTECH助焊膏 | 2018年7月28日 |
| >气动工具'>人工贴片机 | 2018年7月28日 |
| >催化剂/化学助剂'>抗氧化粉 | 2018年7月28日 |
| >催化剂/化学助剂'>抗氧化还原剂 | 2018年7月28日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关