# Walker电加热器A39TH

| 产地： | 广东 惠州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月6日 |
| 产品名称： | Walker电加热器A39TH |
| 产品分类： | 工业用品 散热/制冷设备 |

沃克Walker压缩空气恒温加热器Walker小型电加热器A39TH 沃克Walker压缩空气恒温加热器电加热器型号规格：A55TH，A39TH、A39BH、A55FTH、A39FTH、A39FH、A55BH、A55FH 流量范围47～92立方/小时，功率1.5KW/230V，接口3/8和1/2英寸。 Walker压缩空气加热器的独特性能能确保控制不同的压缩空气的温度，温度范围从20摄氏度（68华氏度）到120摄氏度（248华氏度），这种系统可以用于工业或呼吸系统。这种管线式加热系统运用的一个外缠式加热线圈和一个温度输出传感器。这种快速加热器和传感器的结合使该系统能随着流量和压力的变化来迅速调整，这种加热系统通过该系统顶部的一个小巧结实的温度控制器来控制，而温度的调节是通过该控制器上部的一个旋钮来设定的。温度输出可以通过双金属温度计在加热器的后面清楚的显示出来，这样为控制人员提供了一个单独的操作指示。加热器可以被直接安装在过滤器的后面来确保处理得到干净的空气。 沃克Walker压缩空气加热器电加热器技术规格： １、WALKER沃克8种不同配置的压缩空气加热器，独具特色，可以满足您不同的应用需求 ２、Walker压缩空气加热过滤器加热器Air heater是用铝合金制成的。 ３、符合ISO7/1的BSP锥螺纹连接或符合ANSI B2.1的NPT连接。 ４、Walker压缩空气加热器前端可以直接连接过滤器，保证输出洁净的压缩空气用气。 ５、空气加热器所有过滤器壳体都是先经过电泳处理，然后经过喷涂涂上一层蓝色的聚脂粉末来防止腐蚀。 ６、加热器工作时，外壳不会产生高温，安全性好。 ７、在没有空气流过时，加热器会自动空载待命，节省电能，延长使用寿命。 ８、空气管线的加热器必须在无液态水和油的情况下使用。 ９、电源连接都是符合工业标准的DIN连接，电气防护等级IP65。 Walker压缩空气加热器应用： 沃克Walker压缩空气加热器电加热器，顾名思义，是以压缩空气为主要介质，将其加热到各工艺场合所需的温度的一种自动控温的机电设备，体积小重量轻，能可靠应用到需要一定温度的工业或民用场合，满足各场合的特殊要求。

# 惠州市柏辉科技有限公司

| 企业地址： | 惠州市仲恺高新区陈江街道办东星路28号 | 企业邮编： | 516000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 86-0752-2090600 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 惠州 |
| 公司网站： | http://www.bohcn.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | hzbhkj@126.com | 联系人： | 朱朝辉 |
| 企业全称： | 惠州市柏辉科技有限公司 |

客户至上，用心服务。

惠州市柏辉科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >压缩/分离设备'>A55TH压缩空气恒温加热器Walker | 2023年12月25日 |
| --- | --- |
| >压缩/分离设备'>T-103A前田Unicom三合一过滤器 | 2022年7月18日 |
| >压缩/分离设备'>A39TH压缩空气Walker加热器 | 2022年7月18日 |
| >压缩/分离设备'>M107A雷曼LA-MAN压缩空气过滤器 | 2022年5月15日 |
| >压缩/分离设备'>Walker压缩空气过滤器A3051 | 2022年4月18日 |
| >电热设备'>Walker压缩空气加热装置A55TH | 2022年4月18日 |
| >压缩/分离设备'>Walker过滤器滤芯E30412X1 | 2020年2月21日 |
| >压缩/分离设备'>E0413 Walker空气过滤器滤芯 | 2018年9月24日 |
| >压缩/分离设备'>UNICOM三合一多功能干燥过滤器 | 2014年10月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关